广东罗翔铝业有限公司

突发环境事件风险评估报告

编制单位：广东罗翔铝业有限公司

协编单位：佛山市湛洋环保设备有限公司

编写日期：2020年5月

目录

前言	1

第1章 总则	2

1.1 编制目的	2

1.2 编制原则	2

1.3 编制依据	2

1.3.1 法律法规、规章、指导性文件	2

1.3.2 标准、技术规范	4

1.3.3 其他文件	5

1.3.4 适用范围	6

第2章 资料准备与环境风险识别	7

2.1 企业概况	7

2.1.1 企业背景	7

2.1.2 地理位置	7

2.1.3 平面布置	8

2.1.4 生产规模及生产制度	8

2.1.5 主要原辅材料使用情况	8

2.1.6 主要生产设备	9

2.1.7 区域环境概况	10

2.2 环境功能区划情况及排放标准	13

2.2.1 环境功能区划情况	13

2.2.2 执行排放标准	13

2.2.3 环境质量现状	14

2.3 企业周边环境风险受体情况	17

2.3.1 大气环境风险受体	17

2.3.2 水环境风险受体	18

2.4 涉及环境风险物质情况	19

2.5 生产工艺流程及污染物产排情况	21

2.5.1 主要生产工艺	21

2.5.2 污染物产排和治理情况	22

2.6 生产安全管理	27

2.6.1 消防情况	27

2.6.2 安全生产许可证情况	27

2.6.3 危险化学品安全评价	27

2.6.4 危险化学品重大危险源备案	27

2.7 现有环境风险防控与应急措施情况	28

2.7.1 环境安全制度建设	28

2.7.2 事故预防措施	28

2.7.2.1截流措施调查	28

2.7.2.2事故排水收集措施	29

2.7.2.3雨排水系统防控措施	29

2.7.2.4生产废水系统防控措施	29

2.7.2.5清净下水系统防控措施	29

2.7.2.6危险废物暂存区防控措施	29

2.7.3 环保要求落实情况	30

2.8 现有应急物质与装备、救援队伍情况	31

2.8.1 环境风险管理制度	31

2.8.2 应急物质与装备	31

2.8.3 应急救援队伍建设情况	31

2.8.4 应急标识系统	32

2.8.5 企业外部救援资源	34

2.9 环境风险识别	34

2.9.1 物质风险识别	35

2.9.2 重大危险源辨识	41

2.9.3 生产过程风险识别	42

2.9.4 工艺废气治理系统风险识别	42

2.9.5 生产废水收集系统风险识别	43

2.9.6 危险废物暂存区风险识别	44

2.9.7 风险识别小结	44

第3章 突发环境事件及其后果分析	46

3.1 突发环境事件情景分析	46

3.1.1 同类型企业突发环境事件资料分析	46

3.1.2 突发环境事件情景设置	46

3.2突发环境事件危害后果分析	49

3.2.1突发物料泄漏、火灾风险分析	49

3.2.2突发环境事故水环境影响分析	49

第4章 现有环境风险防控和应急措施差距分析	53

4.1厂区整体环境风险防控措施差距分析及建议	53

4.1.1管理防控措施差距分析及建议	53

4.1.2工程防控措施差距分析及建议	56

4.2环境风险源防控措施差距分析及建议	57

4.2.1化学品仓库及生产车间	57

第5章 风险评估结论	59

5.1风险单元评估结论	59

5.1.1化学品仓库及生产车间	59

5.1.2危险废物暂存区	60

5.1.3废气处理系统	60

5.1.4生产废水收集系统	60

5.2企业风险单元分级	61

第6章 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	61

第7章 企业突发环境事件风险等级	62

7.1涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q）	63

7.2突发水环境事件风险分级	67

7.2.1涉水环境风险物质数量与临界量比值（Q）	67

7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）	69

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	73

7.2.4突发水环境事件风险等级确定	74

7.2.5企业突发环境事件风险等级	74

附图与附件	75

# 前言

随着工业化进程的加快和环境污染治理旧账的拖欠，我国已经步入突发环境事件的高发期。部分企业管理不善，危害环境和群众身体健康的突发环境事件时有发生，并且具有较大危害程度。一些地方的突发环境事件已经给当地的正常生产、生活秩序造成很大影响。

为了将突发环境事件防患于未然，必须加强企业的环境风险管理。环境风险评估是环境风险管理的重要的基础性环节，是有效防范环境风险的前提和重要保障。通过系统识别环境风险因素，评估企业的环境风险水平，为企业、监管部门环境风险管理提供决策依据，以采取相应的环境风险控制措施降低潜在环境风险转化为实际环境危害的可能性和后果。环境风险评估是国家为贯彻落实“为有效预防和减少突发环境事件的发生、保障人民群众生命财产安全和环境安全，落实企业突发环境风险防控主体责任，规范环境保护行政主管部门监督管理”的方针，加强突发环境事件管理行之有效的技术手段，是现代化环境保护管理工作之一。环境风险评估可有效将生产企业的环境管理事务，由事后处理改为事先预测、预防，可以说是企业环境保护工作的超前管理，是企业安全生产的前提。

广东罗翔铝业有限公司位于佛山市三水区西南街道上官员村进港路3号，根据《广东罗翔铝业有限公司技改项目环境影响报告表》及相关环评批复（三环复[2015]181号）中佛山市三水区西南街道上官员村进港路3号建设情况的介绍，广东罗翔铝业有限公司建设项目总用地面积为125998.7平方米，建筑面积60184.58平方米，主要从事合金铝型材的生产，年产铝材约20000吨。

为了做好广东罗翔铝业有限公司的风险防范工作。我单位接受委托后，随即成立了项目组，对建设项目现场进行了认真踏勘调查，参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》有关要求及企业的实际情况，编制了《广东罗翔铝业有限公司突发环境事件风险评估报告》。

# 总则

## 编制目的

（1）通过系统性的分析和测算，识别企业环境风险物质，环境风险装置，确定企业环境风险源，计算其对外环境敏感点影响后果，评估企业现有防控能力和水平，并提出切实可行降低环境风险的措施和工作思路；

（2）作为企业环境风险防范的基础文件，为环境应急预案、管理和工程上的改进提供依据；

（3）为企业安全生产管理、职业卫生健康、消防管理提供帮助。

## 编制原则

本评估报告的编制原则是：突出项目特点及当地环境特征，遵循客观性、科学性和实用性的原则，力求做到：

（1）风险评估具有针对性；

（2）风险源强核算要力求准确；

（3）风险评估要准确和公正，评价结论要明确、可信。

## 编制依据

### 法律法规、规章、指导性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）;

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日起施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

- 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

- 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130号）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院，2006）；

- 《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2014年，自2015年3月1号起实施）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

- 《环境保护部环境应急专家管理办法》（环发[2010]105号）；

- 《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2011]35号）；

- 《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《国务院办公厅秘书局关于进一步加强应急预案管理的通知》（国办秘函[2016]46号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年74号）；

- 《广东省突发事件应急预案管理办法》（粤府办[2008[36号）；

- 《广东省突发事件应对条例》（2010年版）；

- 《广东省突发事件总体应急预案》（2011年）；

- 《广东省突发环境事件应急预案》（2012年6月26日）；

- 《广东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（2017年发布）；

- 《广东省突发事件现场指挥官工作规范（试行）》（粤府办[2014]1号）；

- 《广东省人民政府办公厅关于印发2015年全省应急管理工作计划的通知》（粤办函[2015]66号）；

- 《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案评审技术指南》（粤环办函[2016]148号）；

- 《佛山市环境保护局关于印发<佛山市企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）>的通知》（佛环[2018]32号）；

- 《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市突发环境事件应急预案的通知》（佛府办[2017]27号）；

- 《佛山市人民政府办公室转发关于进一步加强应急预案管理有关文件的通知》（佛府办函［2018］498号）；

- 《三水区突发环境事件应急预案》（2017年）；

- 关于印发《2019年全省环境应急管理工作要点的通知》”(粤环[2019]9号)；

- 《关于印发<环境应急物资调查指南（试行）>的通知》（环办应急[2019]17号）；

- 《关于印发<广东省环境保护厅突发环境事件应急预案>的通知》（粤环办（2017）80号。

### 标准、技术规范

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

- 《危险化学品目录（2015版）》（自2016年3月1日起施行）；

- 《危险化学品分类信息表》（国家安监局，2015年5月）；

- 《危险货物分类和品名标号》（GB6944-2015）；

- 《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《国家危险废物名录（2016年版）》；

- 《重点环境管理危险化学品目录》（2014年）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

- 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

- 《地下水质量标准》GB/T14848-2017；

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

- 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）；

- 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013）；

- 《环境风险评价实用技术和方法》（中国环境科学出版社，2000年）；

- 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；

- 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；

- 《饮食业油烟排放标准》（GB1848-2001）；

- 《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2013）。

### 其他文件

- 《关于广东罗翔铝业有限公司<年产2万吨铝合金型材>的环评批复》（三环复[2004]427号）；

- 《关于广东罗翔铝业有限公司<年产2万吨铝合金型材>的验收批复》（三环验[2008]86号）

- 《关于广东罗翔铝业有限公司技改项目环境影响报告表》审批意见的函（三环复[2015]181号）；

- 广东罗翔铝业有限公司的环境保护管理制度；

- 广东罗翔铝业有限公司的安全管理制度。

### 适用范围

本风险评估报告可适用于广东罗翔铝业有限公司正常工况和突发环境事件的防控管理工作，使得企业有效预防和减少突发事件的环境风险，最大限度地减轻事故（事件）造成的损失和对环境的影响，保障职工和周围人民群众的生命财产安全和环境安全，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的。适用于企业环境应急预案的编制、企业管理上的改进、企业环境风险防控工程的改进、应急物资的准备等提供参考资料、其它与环境安全有关的活动。

本报告仅对截止到目前企业正常连续生产情况下做出的评估，不适用于企业非连续生产、停工、改扩建、技术升级改造、以及其它重大变化情况。

# 资料准备与环境风险识别

## 企业概况

### 企业背景

公司基本情况详见表2.1-1。

表2.1-1  企业基本信息

| 单位名称 | 广东罗翔铝业有限公司 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 杨津明 |
| 单位地址 | 佛山市三水区西南街道上官员村进港路3号 |
| 经纬度 | 东经112°49′54″、北纬23°6′19″ |
| 所属行业类别 | C3351常用有色金属压延加工业 |
| 项目投资 | 总投资1000万元，其中环保投资为30万元 |
| 建设内容及规模 | 项目总占地面积为125998.7平方米，建筑面积60184.58平方米，主要从事合金铝型材的生产，年产铝材约20000吨t。 |
| 员工及工作制度 | 公司劳动定员约为280人，厂区设有员工宿舍和食堂，员工全部在厂区就餐，大约250人在住宿，公司年工作300天，一班工作制，每班工作8小时。 |

根据《广东罗翔铝业有限公司技改项目环境影响报告表》及相关环评批复（三环复[2015]181号）中佛山市三水区西南街道上官员村进港路3号建设情况的介绍，广东罗翔铝业有限公司建设项目总用地面积为125998.7平方米，建筑面积60184.58平方米，主要从事合金铝型材的生产，年产铝材约20000吨。

### 地理位置

广东罗翔铝业有限公司建于佛山市三水区西南街道上官员村进港路3号，所在地位置地理中心点坐标：东经112°49′54″、北纬23°6′19″。罗翔公司西面紧邻佛山三水东南五金电器实业有限公司；北面为进港大道，东面为佛山市三水佳丰金属包装材料有限公司和佛山市三水合成电器实业有限公司，四至情况见附图3。

### 平面布置

公司厂区建筑物主要包括熔铸车间、喷涂车间、挤压车间、模具车间、氧化车间、仓库、办公楼、员工宿舍及其他配套设施，平面布置详见附图。

### 生产规模及生产制度

公司主要从事合金铝型材的生产，年产铝材约20000吨。

公司劳动定员约为280人，厂区设有员工宿舍和食堂，员工全部在厂区就餐，大约250人在住宿，公司年工作300天，一班工作制，每班工作8小时。

表2.1-3本项目主要工程组成内容一览表

| 类别 | 序号 | 本项目工程组成 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 熔铸车间 |
|  | 2 | 挤压车间 |
|  | 3 | 氧化车间 |
|  | 4 | 喷涂车间 |
| 辅助工程 | 1 | 空气压缩机 |
|  | 2 | 备用发动机组 |
| 储运工程 | 1 | 原料和产品的储存和运输 |
| 公用工程 | 1 | 供水 |
|  | 2 | 供电 |
|  | 3 | 供气（天然气供应系统） |
| 环保工程 | 1 | 酸雾喷淋塔 |
|  | 2 | 熔铝炉烟气处理装置 |
|  | 3 | 废水处理系统 |
|  | 4 | 危废临时贮存场所 |
|  | 5 | 事故池 |
| 办公室及生活设施 | 1 | 办公楼 |
|  | 2 | 员工宿舍 |
|  | 3 | 员工食堂 |

### 主要原辅材料使用情况

企业生产所需用到的原料有铝锭、硫酸、氢氧化钠和硝酸等，项目实际原辅材料使用情况见表2.1-4和表2.1-5。

表2.1-4  本项目主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 名称 | 年使用量 （t/a） | 最大储存量 （t/a） | 物质形态 | 储存方式 | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭 | 9902.98 | 100 | 固态 | / | 熔铸车间旁 |
| 2 | 镁锭 | 38.19 | 5 | 固态 | / | 熔铸车间旁 |
| 3 | 氢氧化钠 | 36.98 | 0.4 | 粉末 | 袋装 | 氧化车间外仓库 |
| 4 | 浇注料（异氰酸酯） | 8.48 | 2 | 液态 | 桶装 | 喷涂车间旁 |
| 5 | 无铬涂油剂 | 3.9 | 0.4 | 液态 | 桶装 | 喷涂车间仓库 |
| 6 | 无铬钝化剂 | 1.3 | 0.25 | 液态 | 桶装 | 喷涂车间仓库 |
| 7 | 碱蚀剂 | 1.44 | 1.15 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 8 | 封孔剂 | 2.35 | 2.025 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 9 | 聚丙烯酰胺 | 1.92 | 1.125 | 粉末 | 袋装 | 废水处理池旁 |
| 10 | 硫酸 | 118.83 | 5 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 11 | 硫酸镍 | 4.08 | 0.2 | 粉末 | 袋装 | 氧化车间仓库 |
| 12 | 硫酸亚锡 | 5.82 | 0.095 | 粉末 | 袋装 | 氧化车间仓库 |
| 13 | 抛光剂 | 4.07 | 0.5 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 14 | 钛金着色剂 | 1.21 | 0.1 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 15 | 硝酸 | 22.48 | 0.428 | 液态 | 桶装 | 氧化车间 |
| 16 | 电泳漆 | 11.25 | 3.6 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 17 | 丙烯酸树脂 | 11.84 | 1 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 18 | 环保出光剂 | 6.89 | 1.2 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 19 | 盐酸 | 3.46 | 0.95 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 20 | 磷酸 | 9.84 | 1 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 21 | 氯化镁 | 5.35 | 2.4 | 固态 | 袋装 | 氧化车间仓库 |
| 22 | 氨水 | 0.7 | 0.12 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 |
| 23 | 柴油 | 10 | 3 | 液态 | 储罐 | 熔铸车间旁 |

表2.1-5 主要资源和能耗情况表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 储存方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜用水 | 300000m3/a | 市政水管 | / | / |
| 2 | 用电量 | 1735万kW·h/a | 市政电网 | / | / |
| 3 | 天然气 | 137万m3 | 管道输送 | 天然气管道 | 熔铸炉燃料 |

### 主要生产设备

公司主要生产设备详见表2.1-6。

表2.1-6  本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14吨热顶水平铸造炉 | 3 |
| 2 | 铝材挤压生产线 | 12 |
| 3 | 1条氧化着色生产线 | 1 |
| 4 | 1条电泳着色生产线 | 1 |
| 5 | 2条静电粉末喷涂生产线 | 2 |
| 6 | 1条穿条式隔热生产线 | 1 |
| 7 | 1条铝合金花格网生产线 | 1 |
| 8 | 1条模具生产线 | 1 |

### 区域环境概况

（1）地理位置

广东罗翔铝业有限公司位于佛山市三水区西南街道上官员村进港路3号，所在地位置地理中心点坐标：东经112°49′54″、北纬23°6′19″。

项目所在地为佛山市三水区西南街道，三水区位于广东省中南部，地处珠江三角洲腹地，全境位于北纬22º58ˊ～23º34ˊ，东经112º46ˊ～113º02ˊ，东连广州花都区，东南与佛山市南海区相连，西北与四会市交界，北接清远市清城区和清新县，西南与高要市、佛山市高明区隔西江相望。区政府驻地中心城区东距广州市30公里，东南距佛山市禅城区24公里。

（2）地形地貌

佛山市三水区区域形状狭长，南北最长为68公里，东西最宽为30.1公里。地势自西北向东南倾斜，西北多高丘，最高峰西平岭海拔591米，东南多冲积平原及低丘。盖较薄的冲积层，多为农田、菜地及鱼塘。

地层可划分为冲积层、坡积层及石灰系石灰岩基岩。①：坡积层，粉质粘土：呈浅棕红色，稍湿，软塑—可塑，分布极限。②冲积层。ⅰ、粉沙：呈土黄灰色，湿、松散。分选性好，呈亚园状，为石英质砂。全场地均有分布。ⅱ、淤泥质粉质粘土：呈灰黑色，湿、软塑，分布局限。ⅲ、粉砂：呈灰黑色，局部为浅黄灰色，饱和、松散—稍密，分选性好，呈亚园状，为石英质砂局部夹灰黑色淤泥质粘土萡层全场均有分布。ⅳ、细砂：以灰黑色为主，局部见浅黄灰色，饱和、稍密。砂粒大小均一，分选性好，呈亚园状，成分为石英质。局部夹有薄层中砂或粗砂，分布广泛。ⅴ、粉砂、中砂：粉砂，呈灰黑色，饱和、稍密。分选性好，呈亚园状，为石英质砂。局部夹有薄层细砂或粘土，层厚一般为10~20mm，分布较局限。本层局部地段相为中砂呈浅黄灰色，饱和、稍密。分布性中等，呈亚园状，成分为石英质。ⅵ、细砂、中砂、砾砂：本层局部分布，粒径化较大。细砂：呈灰黑色，饱和、稍密。分选性好，呈亚园状，为石英质砂。中砂：呈灰黑色，饱和、稍密。亚园状，分选性中等，含少量细砾，砂、砾成份均为石英质。砾砂：呈灰黑色—浅黄灰色，饱和、中密。砂粒大小均一，分选性中—好，呈亚园状，砂粒成份分为石英质，ⅶ、砾石：呈浅黄色，饱和、中密。砾石粒径一般为5~10mm，呈亚园状，分选性差。砾石成份主要为石英砂岩屑。ⅷ、卵石：成杂色，灰黑色，黄灰色等多种颜色，饱和、中密。卵石大小一般为20~70mm，分选性差，呈亚园状。成份主要是石英砂岩屑，见有火成岩岩屑。卵石粒间由砾、砂及粘土充填胶结。ⅸ、粗砂：呈黄褐色，局部呈杂色，饱和、中密。含砾为15～25%，粒径一般为2～3mm，分选性差，呈亚园状，主要成份是石英砂岩岩屑及石英。分布广泛，全场地均有分布。X、卵石：呈黄褐色，局部呈杂色，饱和、中密。卵石粒径一般为20~60mm，分选性差，呈亚圆状。成分主要是石英砂岩岩屑及火岩岩屑。卵石粒间由粘性土、砾、砂充填胶结，本层分布局限。③、石灰系基岩，为微风化硅化灰岩：呈深灰色，局部为灰白～乳白色，块状层理，裂隙发育，但已被石英质充填胶结，局部硅化明显，局部见有灰质灰岩。岩芯完整，呈柱状，节长一般为6~40cm，岩质坚硬。全场地分布比较稳定。

（3）气候气象

项目所在区域位于北回归线以南，属南亚热带季风气候，气候温和，长年无霜雪，夏长东短，雨量充沛，温暖湿润，常有台风侵袭，夏季炎热，且台风洪水较集中在夏季。根据多年气象统计资料，项目所在地区多年平均气温22℃左右，7月份平均气温29℃，1月平均气温14℃ ，历年极端最高气温为38.7℃，极端最低气温为-0.7℃，历年平均降雨量为1700mm左右，最大年降雨量为2357mm，最小年降雨量为1043.8mm，降雨多集中在4～9月，相对湿度历年平均为80%，年平均日照1500小时，蒸发量历年平均值为1178.4mm，平均气压为1012.3mPa，雾日多出现在12月至翌年5月。全年静风频率占11.5%，年平均主导风向为偏北风，频率为25.5%，次主导风为夏季偏东南风，频率为10%，年平均风速2.5m/s。

（4）水文

三水境内河涌交错，西江、北江、绥江在此汇流。西江流经西南街道、白坭镇边境，北江从北至南纵贯大塘、芦苞、乐平、西南等镇（街道），并经思贤滘与西江相通。区内有西江、北江的支流8条，分别是思贤滘、漫水河、西南涌、芦苞涌、九曲河、青岐涌、乌石涌、南沙涌等，还有樵北涌、左岸涌、大棉涌等33条主干内河涌。西江水质常年Ⅱ类水标准，在丰水期还能达到Ⅰ类水标准。2010年，区内西江干流的青岐断面，北江干流的梁村、武庙口、大塘断面的水质均达到Ⅱ类水质标准，水质状况良好。西南涌水质状况属于中污染，大棉涌、左岸涌和乐平涌水质状况属于轻污染，漫水河、大塘涌、樵北涌和芦苞涌水质状况属于较清洁。

## 环境功能区划情况及排放标准

### 环境功能区划情况

- 地表水环境功能区划

根据《转发市环保局三水市地面水环境功能区划方案的通知》（三府办[1997]87号）、《关于佛山市三水区地面水环境功能区划补充方案》（三水区环保局 2003年12月10日）的规定，罗翔公司生产废水经厂区污水处理设施处理达DB44/26-2001第二时段一级标准后，排入樵北涌，樵北涌纳污河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

（2）环境空气功能区划

根据《印发佛山市环境空气质量功能区划的通知》（佛府[2007]154号）的规定，项目所在区域的大气环境属二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。

（3）声环境功能区划

根据《佛山市人民政府关于印发佛山市声环境功能区划分方案的通知》（佛府函〔2015〕72号）中三水区声功能区划图所示，项目位于三水区西南街道上官员村进港路3号，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

### 执行排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目熔铸废气经碱性水膜喷淋除尘、除硫处理后，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值（SO2≤500mg/m3，NOX≤120mg/m3，烟尘（颗粒物）≤120mg/m3），通过15m高烟囱高空排放。

本项目氧化车间产生的硫酸雾经“碱液喷淋塔”进行处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准限值要求（硫酸雾排放限值30mg/m3）后高空排放。

项目产生的油烟净化装置处理后处理后，能满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度（≤2.0mg/m3）限值要求，经烟囱引至高空排放。

（2）水污染物排放标准

在含镍废水生产车间内建设一套镍水回用处理系统，采用“镍集水箱→提升泵→前处理过滤器→超滤水箱→二次提升泵→镍吸附装置→镍浓水箱”废水工艺，含镍废水经过镍水回用装置处理后，含镍浓水回用到车间生产主槽或交由有资质单位处理，再生水回用到生产工序或在车间排放口达《广东省地方标准电镀废水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1标准限值（总镍≤0.5mg/L）要求后，排入综合废水处理系统与其他废水一起处理，处理达标后排入樵北涌。

罗翔公司综合废水处理系统采用“综合废水→调节池→反应沉淀池→清水池→回用或排放”废水工艺，综合废水排放浓度达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，排入樵北涌。

生活污水经除油隔渣三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，排入樵北涌。

（3）噪声排放标准

项目厂区的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

### 环境质量现状

（1）大气环境质量现状

本评估报告大气环境质量现状引用《广州益力多乳品有限公司佛山工厂（新建）建设项目环境影响报告表》于2016年12月20日-2016年12月22日对项目所在地监测点的大气环境质量现状结果。

根据广东顺德环境科学研究院有限公司（分析测试中心）（CMA2015192043U）于2016年12月20日-2016年12月22日在项目所在地进行布点监测，环境空气质量现状监测结果，如下：。

表2.2-1  环境空气质量常规监测值单位：μg/m3

| 监测点位 | 监测日期 | SO2 | NO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 2016年12月20日 | 41 | 52 | 85 |
|  | 2016年12月21日 | 44 | 53 | 91 |
|  | 2016年12月22日 | 52 | 52 | 83 |
| 评价标准 | 150 | 80 | 150 |
| 执行标准 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 |

备注： SO2、NO2、PM10监测取日平均浓度。

由上表可以看出，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10日均值三项指标均符合(GB3095-2012)二级标准，表明该区域环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状

本项目生产废水经自建废水处理站处理、生活污水经预处理达标后尾水排入樵北涌，根据《转发市环保局<关于三水市地面水环境功能区划方案>的通知》（三府办[1999]87号）以及《关于佛山市三水区地面水环境功能区划补充方案》(三水区环保局二〇〇三年十二月十一日)，樵北涌水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。广东顺德环境科学研究院有限公司（分析测试中心）（CMA2015192043U）于2016年12月20日于金本污水处理厂的纳污水体樵北涌采样，采样断面为排污口的上游500米（W1）和排污口下游（W2）1000米处，详细监测结果见下表：

表2.2-2 樵北涌水环境监测数据单位：mg/L

| 监测项目 | 水温 | pH | DO | BOD5 | CODcr | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1监测结果 | 22.3 | 7.33 | 3.7 | 7.9 | 35 | 0.22 |
| W2监测结果 | 22.5 | 7.21 | 4.3 | 9.7 | 43 | 0.29 |
| 评价标准 | / | 6～9 | ≥3 | ≤6 | ≤30 | ≤0.3 |
| 监测项目 | 氨氮 | 石油类 | 总磷 |  |  |  |
| W1监测结果 | 2.08 | 0.21 | 0.34 |  |  |  |
| W2监测结果 | 0.586 | 0.15 | 0.11 |  |  |  |
| 评价标准 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.3 |  |  |  |
| 执行标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |

检测结果低于检出限，以“检出限+（L）”表示

由以上数据可知，监测结果表明：樵北涌的水质监测指标中，BOD5、氨氮、总磷、CODCr均出现不同程度的超标，主要是由于周围部分生活污水没有经过污水处理厂处理直接排到樵北涌所致，随着污水管网的日渐完善，樵北涌的水质将得到改善。

（3）声环境质量现状

为了解项目所在地声环境质量现状，由深圳市深港联检测有限公司对项目所在地布设了4个监测点，监测时间为2019年12月05日。监测结果如下：

表2.2-3  噪声现状监测数据（单位：dB（A））

| 环境检测条件 | 无雨、无雪、无雷电，最大风速3.0m/s |
| --- | --- |
| 序号 | 采样点位 | 检测结果Leq[dB（A）] | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值 |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 厂界南侧外1米处1#（▲1#） | 57.8 | 51.1 | 昼间：65 夜间：55 |
| 2 | 厂界东侧外1米处2#（▲2#） | 60.3 | 51.4 |  |
| 3 | 厂界西侧外1米处3#（▲2#） | 61.6 | 51.8 |  |
| 4 | 厂界北侧外1米处4#（▲2#） | 61.1 | 52.3 |  |

项目位于金本工业区，根据佛府函〔2015〕130号《佛山市人民政府关于印发佛山市声环境功能区划分方案的通知》，项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），从上面的监测结果来看，各个监测点都达标，项目所在地声环境质量能够满足当地声环境功能区划。

（4）生态环境现状

该项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。

## 企业周边环境风险受体情况

### 大气环境风险受体

根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)，大气环境风险受体是指以企业厂区边界计，周边5km范围内的居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等。根据现场调研，企业周边5km范围内的主要环境受体分布情况具体见表2.3-1和附图6。

2.3-1企业周边5km大气环境风险受体情况一览表

| 编号 | 敏感点名称 | 与项目的边界 | 规模 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| S1 | 沙塘村 | 北面 | 2km | 290人 | 大气环境 |
| S2 | 百木塱村 | 东北面 | 4.7km | 340人 | 大气环境 |
| S3 | 翠坑 | 东北面 | 4.6km | 450人 | 大气环境 |
| S4 | 西南二中江南校区 | 东北面 | 4km | 2000人 | 大气环境 |
| S5 | 安溪村 | 东北面 | 2km | 330人 | 大气环境 |
| S6 | 大和 | 东北面 | 2.2km | 270人 | 大气环境 |
| S7 | 西旧村 | 东北面 | 3.4km | 380人 | 大气环境 |
| S8 | 芹坑村 | 东北面 | 3.2km | 340人 | 大气环境 |
| S9 | 洲边村 | 东北面 | 2.8km | 1500人 | 大气环境 |
| S10 | 官员上村 | 东面 | 800m | 260人 | 大气环境 |
| S11 | 党岗 | 东南面 | 750km | 310人 | 大气环境 |
| S12 | 官员东村 | 东南面 | 1.3km | 290人 | 大气环境 |
| S13 | 金竹村 | 东南面 | 4km | 640人 | 大气环境 |
| S14 | 周灶村 | 东南面 | 2.4km | 480人 | 大气环境 |
| S15 | 南边 | 东南面 | 3.1km | 220人 | 大气环境 |
| S16 | 西向 | 东南面 | 4km | 340人 | 大气环境 |
| S17 | 小塘岗新村 | 东南面 | 3.6km | 570人 | 大气环境 |
| S18 | 云塘村 | 南面 | 3.1km | 390人 | 大气环境 |
| S19 | 村头村 | 南面 | 3.7km | 250人 | 大气环境 |
| S20 | 向东村 | 南面 | 4km | 380人 | 大气环境 |
| S21 | 天湖村 | 西南面 | 2.3km | 420人 | 大气环境 |
| S22 | 上桂村 | 西南面 | 3.3km | 350人 | 大气环境 |
| S23 | 竹山村 | 西南面 | 860m | 310人 | 大气环境 |
| S24 | 亨堂村 | 西南面 | 1.2km | 760人 | 大气环境 |
| S25 | 金本中学 | 西南面 | 2.1km | 1500人 | 大气环境 |
| S26 | 五顶岗村 | 西南面 | 2.4km | 470人 | 大气环境 |
| S27 | 金利中学 | 西南面 | 4.3km | 1500人 | 大气环境 |
| S28 | 帽江 | 西南面 | 4.2km | 380人 | 大气环境 |
| S29 | 海边村 | 西南面 | 1.8km | 510人 | 大气环境 |
| S30 | 厘南村 | 西面 | 680m | 290人 | 大气环境 |
| S31 | 上厘村 | 西面 | 820m | 420人 | 大气环境 |
| S32 | 九水江新村 | 西面 | 1.8km | 370人 | 大气环境 |
| S33 | 大路村 | 西面 | 2.6km | 540人 | 大气环境 |
| S34 | 珠江村 | 西面 | 4.2km | 490人 | 大气环境 |
| S35 | 龙舟邝家村 | 西北面 | 1.4km | 340人 | 大气环境 |
| S36 | 龙舟刘家村 | 西北面 | 1.5km | 450人 | 大气环境 |
| S37 | 都播 | 西北面 | 4.3km | 740人 | 大气环境 |
| S38 | 九水江村 | 西北面 | 3.2km | 690人 | 大气环境 |
| S39 | 石基 | 西北面 | 2.3km | 350人 | 大气环境 |
| S40 | 坑边村 | 西北面 | 3.2km | 460人 | 大气环境 |
| S41 | 上陈村 | 西北面 | 3.9km | 480人 | 大气环境 |
| S42 | 黄山村 | 西北面 | 3km | 330人 | 大气环境 |
| S43 | 上王山村 | 西北面 | 3.3km | 310人 | 大气环境 |
| S44 | 松边 | 西北面 | 4.4km | 220人 | 大气环境 |
| S45 | 下坑村 | 西北面 | 4km | 570人 | 大气环境 |
| S46 | 江根村 | 西北面 | 3.6km | 460人 | 大气环境 |
| S47 | 龙游岗村 | 西北面 | 4km | 350人 | 大气环境 |

### 水环境风险受体

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），应取企业雨水排放口（含泄洪渠），清净下水排口、废水总排口下游10km范围作为水环境风险受体评估的范围（包括饮用水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等）。项目污水经过处理后排入樵北涌。企业雨水总排口、废水总排口下游10km的受纳水体为西江，不涉及饮用水源保护区和其他取水口。

企业周边水环境风险受体分布见表2.3-2，附图5。

表2.3-2 水环境风险受体表

| 序号 | 环境风险受体名称 | 位置 | 距厂界直线距离（km） | 敏感因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 樵北涌 | 南 | 200m | 河流 | Ⅳ类水质 |
| 2 | 西江水道 | 西南 | 2.6km | 河流 | Ⅱ类水质 |

## 涉及环境风险物质情况

根据调查，企业涉及的危险化学品包括硫酸、氢氧化钠、浇注料（异氰酸酯）、硫酸镍、硝酸、电泳漆、丙烯酸树脂、盐酸、磷酸、氨水和柴油等。本项目使用的属于危险化学品的储量见表2.3-3。

表2.3-3  本项目危险化学品的存储情况

| 序号 | 材料名称 | 最大储存量（t） | 年用量（t） | 材料形态 | 储存方式 | 储存位置 | 危险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 5 | 118.83 | 液态 | 储罐 | 氧化车间仓库 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 2 | 氢氧化钠 | 0.4 | 36.98 | 固态 | 袋装 | 氧化车间外仓库 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 3 | 浇注料（异氰酸酯） | 2 | 8.48 | 液态 | 桶装 | 熔铸车间旁 | 易燃液体,类别3 |
| 4 | 硫酸镍 | 0.2 | 4.08 | 粉末 | 袋装 | 氧化车间仓库 | 皮肤腐蚀/刺激,类别2 呼吸道致敏物,类别1 皮肤致敏物,类别1 生殖细胞致突变性,类别2 致癌性,类别1A 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 危害水生环境-急性危害,类别1 危害水生环境-长期危害,类别1 |
| 5 | 硝酸 | 0.428 | 22.48 | 液态 | 桶装 | 氧化车间 | 氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 6 | 电泳漆 | 3.6 | 11.25 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 | 危害水生环境-急性危害,类别1 |
| 7 | 丙烯酸树脂 | 1 | 11.84 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 | 危害水生环境-急性危害,类别1 |
| 8 | 盐酸 | 0.95 | 3.46 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别2 |
| 9 | 磷酸 | 1 | 9.84 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |
| 10 | 氨水 | 0.12 | 0.7 | 液态 | 桶装 | 氧化车间仓库 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1 |
| 11 | 柴油 | 10 | 3 | 液态 | 储罐 | 熔铸车间 | 易燃液体,类别3 |
| 12 | 天然气 | -- | 137万m3 | 气态 | -- | 管道输送 | 易燃气体,类别1 加压气体 |

## 生产工艺流程及污染物产排情况

### 主要生产工艺

罗翔公司现有3台14吨热顶水平铸造炉，12台铝材挤压生产线，1条氧化着色生产线，1条电泳着色生产线，2条静电粉末喷涂生产线，1条穿条式隔热生产线。模具生产线实行外包外购。公司全厂生产工艺流程图见图2.5-1。

图2.5-1 本项目生产工艺及产污节点图

流程说明：在铝材喷涂成品生产线中，铝锭经过高温反射炉熔铸后铝棒成型，（反射炉的烟气可经喷淋处理，产生的废水可循环使用。）再经过挤压成半成品待用。在后续过程中有两条生产工艺，分别是静电粉末喷涂工艺和电泳涂漆工艺。

（1）静电粉末喷涂工艺流程：

用静电粉末喷涂设备（静电喷塑机）把粉末涂料喷涂到半成品铝材的表面，在静电作用下，粉末会均匀的吸附于半成品铝材表面，形成粉状的涂层；粉状涂层经过高温烘烤流平固化，变成效果各异（粉末涂料的不同种类效果）的最终涂层 。加热熔融固化成膜制成成品，成品包装后储存在成品仓。静电粉末喷涂基本上无废水产生。工艺流程见图2.5-2。

图2.5-2  静电粉末喷涂工艺流程图

（2）电泳涂漆工艺流程：

氧化着色后经电泳涂漆，将被涂物浸渍在水溶性涂料中作为阳极（阳极电泳），另设阴极，通过直流电，阳极的涂料直接均匀涂在铝材上。达到上色涂漆的效果。

封闭操作时使用封闭剂使氧化膜孔通过沉积堵塞，提高氧化膜的耐腐蚀性。最后封闭后出成品，成品包装后储存在成品仓。电泳工艺流程见图2.5-3。

图2.5-3  电泳涂漆工艺流程

### 污染物产排和治理情况

- 污染源分析

（1）主要水污染物源强

生活污水和综合废水处理系统采用“综合废水→调节池→反应沉淀池→清水池→回用或排放”废水工艺，综合废水排放浓度达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，排入樵北涌。罗翔公司生产废水排放量约为800 m3/d（240000m3/a），项目生产废水产排情况如表2.5-1和2.5-2所示。

含镍废水生产车间内建设一套镍水回用处理系统，采用“镍集水箱→提升泵→前处理过滤器→超滤水箱→二次提升泵→镍吸附装置→镍浓水箱”废水工艺，含镍废水经过镍水回用装置处理后，含镍浓水回用到车间生产主槽或交由有资质单位处理，再生水回用到生产工序或在车间排放口达《广东省地方标准电镀废水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）标准限值（总镍≤0.5mg/L）要求后，排入综合废水处理系统与其他废水一起处理，处理达标后排入樵北涌。

表2.5-1  罗翔公司生产污水产排源强一览表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 水污染物 | 生产车间 | 污水量 | / | 240000m3/a | / | 240000m3/a |
|  |  | CODCr | 250mg/L | 60 t/a | 90mg/L | 19.2t/a |
|  |  | 氨氮 | 170 mg/L | 40.8t/a | 10mg/L | 2.4t/a |
|  |  | SS | 1000 mg/L | 240t/a | 60 mg/L | 14.4t/a |
|  |  | 总镍 | 40 mg/L | 9.60t/a | 0.5mg/L | 0.12t/a |

表2.5-2  罗翔公司生产废水产生情况一览表

| 废水种类 | 产生部门 | 特征污染物 |
| --- | --- | --- |
| 喷涂前处理工艺酸碱冲洗水 | 喷涂车间：喷涂表面处理 | 酸、Al3+、OH- |
| 氧化前处理工艺酸碱冲洗水 | 氧化车间：氧化表面处理 | 酸、Al3+、OH- |
| 前处理各工序槽脚酸碱废液 | 氧化、喷涂车间：前处理各工序 | 定期清理收集，委托有资质的单位处理 |

（2）大气污染物源强

本公司厂区熔铸炉、挤压加热均使用天然气，产生的大气污染主要为酸性废气（铬酸雾、前处理酸洗废气）、氧化车间废气。主要废气产生及排放情况见表2.5-3。

表2.5-3   罗翔公司废气产排情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间废气 | 废气量 | 1500万m3/a |
|  |  | SO2 | 11 | 0.165 | 10 | 0.150 |
|  |  | 烟尘 | 89 | 1.333 | 50 | 0.749 |
|  |  | NOx | 150 | 2.247 | 100 | 1.497 |

（3）噪声源

噪声主要来源于各生产工序的机械设备、电泳涂漆和静电粉末喷涂工艺运行、烘干炉风机、废水处理站抽风机等生产噪声。产生的噪声声压级在75-90dB(A)。

（4）固体废物

固体废弃物来源包括员工日常生活产生的生活垃圾，生产过程产生废水污泥、废次产品及碎料、废酸和边角料、废树脂等。主要固废产生情况见表2.5-4。

表2.5-4  罗翔公司固体废物产生情况

| 序号 | 项目 | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废次产品及碎料 | 回收利用 | 全部安全处置 |
| 2 | 生活垃圾 | 清理外运，环卫部门处置 |  |
| 3 | 废水污泥 | 定期清运处理 |  |
| 4 | 废酸和边角料 | 交由有资质的单位处理 |  |
| 5 | 废树脂 | 交由有资质的单位处理 |  |

- 污染防治措施

（1）废水防治措施

①生产污水

在含镍废水生产车间内建设一套镍水回用处理系统，采用“镍集水箱→提升泵→前处理过滤器→超滤水箱→二次提升泵→镍吸附装置→镍浓水箱”废水工艺，含镍废水经过镍水回用装置处理后，含镍浓水回用到车间生产主槽或交由有资质单位处理，再生水回用到生产工序或在车间排放口达《广东省地方标准电镀废水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1标准限值（总镍≤0.5mg/L）要求后，排入综合废水处理系统与其他废水一起处理，处理达标后排入樵北涌。

罗翔公司综合废水处理系统采用“综合废水→调节池→反应沉淀池→清水池→回用或排放”废水工艺，综合废水排放浓度达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，排入樵北涌。罗翔公司生产废水排放量约为800 m3/d（240000m3/a）。

②生活污水

生活污水经除油隔渣三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，排入樵北涌。

图2.5-4  本项目含镍废水处理工艺流程图

（2）废气防治措施

①熔铸废气

本项目熔铸废气经碱性水膜喷淋除尘、除硫处理后，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值（SO2≤500mg/m3，NOX≤120mg/m3，烟尘（颗粒物）≤120mg/m3），通过15m高烟囱高空排放。

②酸雾

本项目氧化车间产生的硫酸雾经“碱液喷淋塔”进行处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准限值要求（硫酸雾排放限值30mg/m3）后高空排放。

③厨房油烟

厨房油烟废气经高压静电油烟净化器处理后，烟气通过烟囱高空达标排放。

（3）噪声

噪声主要来源于各生产工序的机械设备、生产线运行、烘干炉风机、废水处理站、抽风机等生产噪声。产生的噪声声压级在75-90dB(A)。罗翔公司对风机的进、出风口加装消声器，对锅炉房和车间高噪声设备加防震垫，并在车间门、窗加设隔声材料，水泵、空压机设置隔音罩和消声器。

（4）固体废物

罗翔公司固体废物主要包括：废、次产品、废水污泥、槽脚酸碱废液、废渣、未被回用到车间生产主槽的含镍浓水及生活垃圾。

①废、次产品

生产过程中产生的废边角料、次级产品可回收利用或交由有资质单位处理。

②废水污泥

本项目综合废水污泥的产生量65t/a，污泥不含鉴别危险废物所具备的毒性，属于一般工业固废，运至垃圾填埋场统一处置。

③槽脚酸碱废液、废渣

处理各工序槽脚废酸碱废液、废渣，其产生量为2t/a；槽脚酸碱废液、废渣属于危险固废HW17（废物代码：346-064-17），拟委托有资质单位处理处置。

④含镍浓水、滤渣

含镍废水经过镍水回用装置处理，除小部分含镍浓水回用到生产车间主槽外，其余未被回用部分属于危险固废HW17（废物代码：346-055-17），交由有资质单位处理，该部分的产生量为5t/a。

镍水回用装置中树脂再生所产生的离子交换树脂属于危险固废HW13（废物代码：900-015-13），交由有资质单位处理，该部分的产生量为1t/a。

⑤生活垃圾

交由有资质单位处理，该部分的产生量为90t/a。

## 生产安全管理

### 消防情况

企业整个厂区设有相对完善的防火间距、消防车道和消防设施等，消防工程经验收基本达到《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的要求，已经通过消防验收，具备使用条件。企业除了配备必要的疏散指示标志、消防栓、消防沙等设施外，设立了《消防应急疏散图》，并张贴于公司显眼位置，成立了义务消防队组织架构，明确了火灾情况下各个小组的职责，同时在厂区内设有消防泵，能够满足火灾事故情况下消防用水需要。厂区的应急物资布置及疏散图详见附图。

### 安全生产许可证情况

《安全生产许可证条例》(2004年1月)第二条中规定：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可证制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。《安全生产许可证条例》中没有涉及的行业、企业不办理安全生产许可证。

本项目主要进行铝型材生产，不属于矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材的生产企业，因此，本企业不需要办理安全生产许可证。

### 危险化学品安全评价

《危险化学品安全管理条例》第三十条指出，申请危险化学品安全使用许可证的化工企业，应当依法进行安全评价。

本企业非危险化学品生产企业，不需进行危险化学品安全评价。

### 危险化学品重大危险源备案

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的辨识结果，本企业生产过程中存放的危险化学品未构成重大危险源。故企业不需要进行危险化学品重大危险源备案。

## 现有环境风险防控与应急措施情况

以下从环境风险管理制度和环境风险防控与应急措施两方面进行介绍。

### 环境安全制度建设

公司制定有环境安全方面的制度和管理作业规范，主要有以下几方面：

（1）当公司发生新、改、扩建项目时应严格执行环境保护“三同时”制度；

（2）环境监测和日常检查制度；

（3）防火与防爆安全管理制度；

（4）污染防治设施安全操作规范；

（5）监控设备的运行、维护管理规定；

（6）临时用火（用电）管理制度、设备检修作业安全管理制度、设备安全检查及维护保养制度；

（7）危险化学品贮存、使用、生产环节的安全生产操作规程、安全管理条例；

（8）环境应急预案：事故应急救援预案定期演练制度。

具体内容见公司相应的管理制度。

### 事故预防措施

公司的截流措施、雨水防控、环评批复要求落实情况是企业环境风险防控的重点，上述各项工作与企业的整体环境风险防控水平紧密相关。

### 2.7.2.1截流措施调查

（1）化学品存放位置

氨水、硝酸存放间：厂区设有专门的氨水、硝酸化学品存放仓库，采用桶包装，同时在墙上贴有明确的标识，并设置有围堰和泄漏槽，可防止泄漏事件发生。仓库内有安排定期巡查与记录的人员，保证发生泄漏事故及时发现并通报。

### 2.7.2.2事故排水收集措施

企业事故排水主要包括物料泄漏、消防废水等。企业已设置应急事故池，事故工况下，事故废水将不能进入市政管网系统，不会对附近环境造成污染。

### 2.7.2.3雨排水系统防控措施

企业实行雨污分流系统，雨水通过雨水管网收集后进入市政雨水管网；场区生活污水经除油隔渣三级化粪池预处理后，与综合废水一起经场区污水处理系统处理达到标准后排放至芦苞涌。

企业厂区雨水收集管网总排口已设置截断阀，事故工况下，事故废水和污染雨水（下雨天气）将不能进入市政雨水管网系统，不会对附近环境造成污染。

### 2.7.2.4生产废水系统防控措施

存在的环境风险有输送管道破裂造成生产废水外泄进入地表水体，物料泄漏未及时处置通过雨水管网进入地表水体。

一般而言，输送管道破裂的可能性较小，各车间生产废水通过车间管道排往车间外废水收集池，一旦发生管道破裂事故，企业员工第一时间关闭生产设备，停止生产，等官网修复完毕后再恢复生产

当发生易燃液体等化学品泄漏时，泄漏量不大时立即采用消防沙掩埋，泄漏量较大时立即将物料转移至备用空桶并对地面遗留的化学品用消防沙掩埋，产生的废消防沙委托有资质的单位处理。

### 2.7.2.5清净下水系统防控措施

企业不涉及清净下水。

### 2.7.2.6危险废物暂存区防控措施

厂内设置危险废物暂存间。公司产生的危险废物主要包括含镍废水滤渣、离子交换树脂及槽脚酸碱废液、废渣等，危废暂存间张贴危险废物处置安全操作规程及危险废物标识牌，其他危险废物收集后，厂内危险废物暂存间（整个危废暂存间设置了遮雨棚、围堰、收集沟渠）。企业的危险废物暂存量较少，达到一定量的时候，交由有资质的单位进行处理。

### 环保要求落实情况

根据企业现有环评报告及环保批复，企业环保要求落实情况见下表：

表2.7-1 环保批复要求落实情况一览表

| 项目 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格按《报告表》的所列的工艺和规模建设，不得擅自改变生产工艺和扩大生产规模，环境保护投资要纳入工程概算并必须加以落实。 | 已落实。 严格按《报告表》的所列的工艺和规模建设，不擅自改变生产工艺和扩大生产规模，环境保护投资纳入工程概算并加以落实。 |
| 2 | 项目氧化工序含镍废水经独立处理设施处理达到广东省地方环境标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1限制标准后，排入厂内综合废水处理系统进行后续处理，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 | 已落实。 本项目含镍废水经“镍集水箱→提升泵→前处理过滤器→超滤水箱→二次提升泵→镍吸附装置→镍浓水箱”处理后达到广东省地方环境标准《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表1限制标准后排入综合废水池，综合废水经“综合废水→调节池→反应沉淀池→清水池→回用或排放”后达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排放。 |
| 3 | 项目的熔铸炉、挤压机、反射炉等由原来的燃煤、柴油改为燃天然气，熔铸炉产生的废气经处理后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放。 | 已落实。 本项目熔铸废气经碱性水膜喷淋除尘、除硫处理后，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值（SO2≤500mg/m3，NOX≤120mg/m3，烟尘（颗粒物）≤120mg/m3），通过15m高烟囱高空排放。 |
| 4 | 项目生产过程中产生的固体废物要进行分类管理，槽脚酸碱废液及车间单独处理的含镍污泥属于危险废物，须交有相应资质的单位回收处理，并落实转移联单制度；综合废水产生的污泥危险废物毒性鉴别后属于一般工业固废；生活垃圾交环卫部门处理。 | 已落实 生活垃圾和生活污水处理站废渣按指定地点堆放，并每日由环卫部门清理运走，堆放点定期进行清洁消毒，杀灭害虫，以免发生恶臭，孽生蚊蝇；铝边角料交废品回收公司处理；不含镍综合废水污泥属于一般固废，拟运至垃圾填埋场集中处置。生产过程中产生的含镍废水滤渣、离子交换树脂及槽脚酸碱废液、废渣等危险固废交由有资质单位进行处理。 |
| 5 | 污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，并委托有资质的单位对污染治理设施进行设计、施工。规范设置排放口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《三水区企业污水治理设施规范化整治工作方案》（三环[2014]126号）要求执行。 | 已落实。 污染治理设施严格执行“三同时”制度，并委托有资质的单位对污染治理设施进行设计、施工。规范设置排放口，所有排放口、污水管网和雨水管网等应按《三水区企业污水治理设施规范化整治工作方案》（三环[2014]126号）要求执行。 |

## 现有应急物质与装备、救援队伍情况

### 环境风险管理制度

（1）公司建立有健全的安全生产管理制度、设备技术操作规程和安全技术规程，有完备的安全工作制度。

（2）公司生产内部重点单元有专门的管理制度，定时巡视检查分级管理，实行重点监控。

（3）有定期安全检查整改制度和事故隐患排查治理专项检查，贯彻落实安全隐患整改，采取事前预防等切实可行的安全措施防止事故苗头的出现。

### 应急物质与装备

企业现有应急物资与装备见表2.8-1。

表2.8-1 企业现有应急物资与装备一览表

| 器材名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 瓶 | 300 | 火灾应急 | 各车间通道 |
| 消防栓 | 个 | 50 | 火灾应急 | 各车间 |
| 消防水带 | 条 | 100 | 火灾应急 | 各车间 |
| 消防水枪 | 支 | 100 | 火灾应急 | 各车间 |
| 防毒面罩 | 副 | 30 | 火灾应急疏散 | 办公室 |
| 胶手套 | 双 | 100 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 胶靴 | 双 | 30 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 收集桶 | 个 | 5 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 收集铲 | 把 | 10 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 应急车辆 | 辆 | 2 | 应急交通 | 车牌号:粤E9013W |
| 应急电话 | 个 | 1 | 外面打进 |  |
| 应急电话 | 个 | 1 | 专门打出 |  |

### 应急救援队伍建设情况

为了做好处置突发环境事件的组织和对应工作，企业设立突发环境事故应急救援指挥部，应急救援指挥部设在办公楼会议室，应急组织包括总指挥、副总指挥、应急专家组、疏散警戒组、抢险救援组、医疗救护组、现场通讯组和物资供应组。应急救援小组详见图2.8-1和表2.8-2。

表2.8-2 企业应急救援队伍人员名单

| 救援小组 | 姓名 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥中心 | 总指挥 | 杨锦明 | 87663002 | 13702934199 |
|  | 副总指挥 | 王秋根 | 66890008 | 18707067188 |
| 应急专家组 | 专家 | 佛山市生态环境局专家库成员 | / | / |
| 疏散警戒组 | 组长（兼三级预警总指挥） | 黄锦联 | 66890009 | 13516600339 |
|  | 组员 | 林毅 | 66890006 | 15918190121 |
| 抢险救援组 | 组长 | 王卫星 | 66890013 | 15918190106 |
|  | 组员 | 覃助红 | 66890007 | 13535658030 |
| 医疗救护组 | 组长 | 谭家强 | 66890023 | 13760964533 |
|  | 组员 | 李建 | 66890099 | 15014624378 |
| 现场通讯组 | 组长 | 李达祥 | 66890063 | 13679832511 |
|  | 组员 | 李华芬 | 66890005 | 13620137503 |
| 物资供应组 | 组长 | 赵家海 | 66890006 | 13431639686 |
|  | 组员 | 李勇 | 66890006 | 13553331973 |

### 应急标识系统

企业在厂内各单元均设置了针对危险品的危害信息、防护措施、注意事项、严禁烟火等警示及应急标牌。

图2.8-2企业应急救援队伍组织架构图

### 企业外部救援资源

企业外部救援资源主要是佛山市三水区政府及相关部门，以及消防队、医院等救援机构，详见表2.8-3。

表2.8-3  企业外部救援资源一览表

| 外部单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 消防、公安、医院 | 119 110 120 |
| 三水区人民政府 | 0757-87618700 |
| 佛山市生态环境局三水分局 | 0757-87767731 |
| 三水区应急办公室 | 0757-87768003 |
| 三水区应急管理局24小时值班电话 | 13590524916 |
| 三水区应急管理局应急管理办公室 | 0757-87709981 |
| 三水区应急管理局危险化学品科 | 0757-87709972 |
| 佛山三水区应急管理局 | 0757-87709971 |
| 三水区环境监测站 | 0757-87729315 |
| 三水区住房城乡建设和水利局 | 0757-87704885 |
| 广东恒睿环境检测有限公司 | 020-31233116 |
| 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | 0758-8418866 |
| 佛山市三水佳丰金属包装材料有限公司 | 13827711799 |
| 佛山三水东南五金电器实业有限公司 | 15919072998 |
| 洲边村委会 | 0757-87518446 |
| 金本中学 | 0757-87518412 |

## 环境风险识别

根据环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）规定，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。

### 物质风险识别

根据调查，企业涉及的危险化学品包括硫酸、氢氧化钠、浇注料（异氰酸酯）、硫酸镍、硝酸、电泳漆、丙烯酸树脂、盐酸、磷酸、氨水和柴油等。主要危险化学品的理化性质介绍见表2.9-1~表2.9-9。

表2.9-1  硫酸主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：sulfuric acid | 中文名：硫酸 | 相对分子质量：98.08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：81007 | 分子式：HNO3 |
|  | UN编号：1830 | CAS号：7697-37-2 |
| 理化性质 | 主要成分：≥97.2% |
|  | 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭。 |
|  | 熔点/℃ | 10.5 | 沸点/℃ | 330.0 |
|  | 相对密度（水＝1） | 1.83 | 饱和蒸汽压/kPa | 0.13（145.8℃） |
|  | 相对蒸气密度(空气=1) | 0.13(145.8℃) | 溶解性 | 与水混溶； |
|  | 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |
| 毒性及健康危害 | 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 环境危害：对环境有严重危害对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 危险性 | 危险性 | 有强烈的腐蚀性和吸水性。 |
|  | 危险特性 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。 |
|  | 有害产污 | 氧化硫。 |

表2.9-2  氢氧化钠主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Sodium Hydroxide；Caustic Soda； | 中文名：氢氧化钠；烧碱 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：40.01 | 分子式：NaOH |
|  | UN编号：1824 | CAS号：1310-73-2 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色、粘稠液体。 |
|  | 熔点/℃ | 318.4 | 沸点/℃ | 1390 |
|  | 相对密度（水＝1） | 浓度30% ~50%时，为1.3279~1.5253 (20°C ) |
|  | 饱和蒸汽压/kPa | 0.13（739℃） |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮； |
| 健康危害 | 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；直接接触皮肤和眼睛可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 危险性 | 危险性 | 强碱性腐蚀品 |
|  | 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |

表2.9-3 异氰酸酯主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：isocyanic acid | 中文名：异氰酸酯 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：43.02 | 分子式：CHNO |
|  | UN编号：2480 | CAS号：75-13-8 |
| 理化性质 | 主要成分：异氰酸酯类 |
|  | 外观与性状：无色清亮液体，有强烈刺激性 |
|  | 熔点/℃ | -88 | 沸点/℃ | 39.1 |
|  | 相对密度（水＝1） | 1.04 |
|  | 溶解性 | 能溶于、乙醇、乙醚； |
| 毒性及健康危害 | 本品属剧毒品，对眼和上呼吸道的刺激和损伤：低浓度引起流泪和咳嗽, 高浓度可引起眼红肿和化学性灼伤。也能破坏鼻粘膜,使嗅觉丧失,上呼吸道粘膜也可致化学损伤。 |
| 危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点（℃） | -15 |
|  | 危险特性 | 纯物在有触媒存在条件下, 发生自聚反应并放出热能。遇热、明火、氧化剂易燃。燃烧时释出MIC蒸气、氮氧化物、一氧化碳和氰化氢。 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |
|  | 处理方法 | 迅速将中毒患者移离现场。脱去污染衣物,严密观察。必要时供氧。眼及皮肤污染迅速用流水冲洗。给予对症和支持疗法。如用弱碱液局部雾化吸入,早期应用糖皮质激素,并可用支气管扩张剂、抗生素等。印度有人用一种名为Lasix的抗水肿药物,收效甚微。 |

表2.9-4  硫酸镍主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：nickel sulfate | 中文名：硫酸镍 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：262.86 | 分子式：NiSO4•6H2O |
|  | UN编号：/ | CAS号：10101-97-0 |
| 理 化 性 质 | 主要成分：纯品 |
|  | 外观与性状：绿色结晶，正方晶系。 |
|  | 熔点/℃ | 无资料 | 沸点/℃ | 840（无水） |
|  | 相对密度（水＝1） | 2.07 | 饱和蒸汽压/kPa | 0.13（145.8℃） |
|  | 相对蒸气密度(空气=1) | 0.13(145.8℃) | 临界温度 | 无资料 |
|  | 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |
|  | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇，微溶于酸、氨水。 |
| 健康危害 | 健康危害：吸入后对呼吸道有刺激性。可引起哮喘和肺嗜酸细胞增多症，可致支气管炎。对眼有刺激性。皮肤接触可引起皮炎和湿疹，常伴有剧烈瘙痒，称之为“镍痒症”。大量口服引起恶心、呕吐和眩晕 |
| 环境危害 | 对水体和大气造成污染。 |
| 危险性 | 危险性 | 强氧化剂、强腐蚀性。 |
|  | 危险特性 | 不燃，无特殊燃爆特性。 |

表2.9-5  硝酸主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：nitric acid | 中文名：硝酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：36.46 | 分子式：HNO3 |
|  | UN编号：2031 | CAS号：7697-37-2 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
|  | 熔点/℃ | -42（无水） | 沸点/℃ | 86（无水） |
|  | 相对密度（水＝1） | 1.50（无水） | 饱和蒸汽压/kPa | 4.4（20℃） |
|  | 相对蒸气密度(空气=1) | 2.17 | 溶解性 | 与水混溶。 |
|  | 主要用途 | 用途极广。主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业。 |
| 毒性及健康危害 | 健康危害：其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛 胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息 触引起灼伤。 慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 |
| 危险性 | 危险性 | 本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与 可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟 强腐蚀性。 |

表2.9-6 丙烯酸树脂主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Acrylic Resin | 中文名：丙烯酸树脂 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：/ | 分子式：/ |
|  | UN编号：2828 | CAS号：9011-14-7 |
| 理化性质 | 外观与性状：白色或淡黄色透明液体，有芳香气味。 |
|  | 熔点/℃ | / | 沸点/℃ | 137-143 |
|  | 相对密度（空气＝1） | >1.0 |
|  | 溶解性 | 不能溶于水 |
| 毒性及健康危害 | 接触加工或使用本产品对人体有危害。对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经有麻醉作用。 |
| 危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点（℃） | 27 |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧时放出有害气体；流速过快，容易产生和积聚静电。 有害燃烧产物：燃烧时会有烟雾，并产生CO、CO2 |
|  | 禁忌物 | 氧化剂、酸类、碱类。 |
|  | 处理方法 | 切断火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带，并进行隔离，严格限制出人。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性碳或其他惰性材料吸收残液， 可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。对使用过的洗液应稀释后放入废水处理系统，对使用过的吸附物必须送环保部门指定的填埋场或处理场所。 大量泄漏；构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水和稀释蒸气、保护现场人员。用防爆泵转移至专用收集容器内，回收或运至环保部门规定的危险化学品废弃物处理场所处理。 |

表2.9-7  盐酸主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：hrdrochloric acid；chlorohydric acid | 中文名：盐酸；氢氯酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：36.46 | 分子式：HCl |
|  | UN编号：2507 | CAS号：7647-01-0 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
|  | 熔点/℃ | -114.8（纯） | 沸点/℃ | 108.6（20%） |
|  | 相对密度（水＝1） | 1.20 | 饱和蒸汽压/kPa | 30.66（21℃） |
|  | 相对蒸气密度(空气=1) | 1.26 | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |
|  | 主要用途 | 用途工业为主。 |
| 毒性及健康危害 | 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。 |
| 危险性 | 危险性 | 第8.1类 酸性腐蚀品 |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |

表2.9-8  磷酸主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：phosphoric acid | 中文名：磷酸 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：98.00 | 分子式：H3PO4 |
|  | UN编号：947 | CAS号：7664-38-2 |
| 理化性质 | 外观与性状：纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 |
|  | 熔点/℃ | 42.4（纯） | 沸点/℃ | 260 |
|  | 相对密度（水＝1） | 1.87（纯） | 饱和蒸汽压/kPa | 0.67（25℃） |
|  | 相对蒸气密度(空气=1) | 3.38 | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇。 |
|  | 主要用途 | 用于制药、颜料、电镀、防锈等。 |
| 毒性及健康危害 | 健康危害：蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。 慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |
| 危险性 | 危险性 | 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 |
|  | 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |

表2.9-9  氨水主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Ammonium hydroxide；Ammonia water | 中文名：氨溶液[10%＜含氨≤35%]；氢氧化铵；氨水 | 相对分子质量：35.05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：82503 | 分子式：NH4OH |
|  | UN编号：2672 | CAS号：1336-21-6 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |
|  | 熔点/℃ | / | 沸点/℃ | / |
|  | 相对密度（水＝1） | 0.91 | 饱和蒸汽压/kPa | 1.59/20℃ |
|  | 相对蒸气密度(空气=1) | / | 溶解性 | 溶于水、醇。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。毒性：350mg/kg(大鼠经口)。 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒 息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至 导致失明；皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管 炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。 |
| 危险性 | 危险特性 | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜。 |

表2.9-10  柴油主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Hydrochloric acid；Chlorohydric acid； | 中文名：柴油 |
| --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：36.45 | 分子式：/ |
|  | UN编号：1223 | CAS号：7647-01-0 |
| 理化性质 | 主要成分：混合物，由各族烃类和非烃类的组成的。 |
|  | 外观与性状：有色透明液体，挥发。 |
|  | 熔点/℃ | 无资料 | 沸点/℃ | 180~360 |
|  | 相对密度（水＝1） | 0.70~0.75 | 相对密度（空气＝1） | 1.26 |
|  | 饱和蒸汽压/kPa | 无资料 | 闪点/℃ | 45~90 |
|  | 燃烧热（kJ/l）： | 30000—46000 | 引燃温度/℃ | 75~120 |
|  | 爆炸上限％（V/V）： | 6.5 | 爆炸下限％（V/V）： | 0.6 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于醇等溶剂； |
| 燃爆危险 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 毒性及健康危害 | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 |
| 危险性 | 危险性 | 可燃液体。 |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 慢性影响 | 经衰弱综合征为主要表现，还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 |

表2.9-11  天然气主要理化性质一览表

| 标识 | 英文名：Methane；Marsh gas | 中文名：天然气[含甲烷的，压缩的] | 相对分子质量：16.05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险货物编号：21007，21008 | 分子式：CH4 |
|  | UN编号：1971 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 主要成分：CH4等烷烃类 |
|  | 外观与性状：常态为无色无臭的气体，能被液化和固化。 |
|  | 熔点/℃ | -182.5 | 沸点/℃ | -161.5 |
|  | 相对密度（水＝1） | 0.42（-164℃） | 相对密度（空气＝1） | 0.55 |
|  | 饱和蒸汽压/kPa | 53.32（-168.8℃） | 最小点火能(MJ) | 0.28 |
|  | 溶解性 | 能溶于乙醇、乙醚，微溶于水； |
| 毒性及健康危害 | 本品气体浓度高的时候可窒息，极高浓度时有生命危险；皮肤接触液化的本品可冻伤。急救措施：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通；如呼吸困难，给输氧；如果呼吸停止，立刻进行人工呼吸，并立即就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点（℃） | -188 |
|  | 引燃温度/℃ | 538 | 爆炸极限（%） | 5.3~15 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧或者爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 氟、氯、强氧化剂。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源，若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |

在原辅材料的生产、运输、仓储和使用过程中，如管理操作不当或发生意外事故，存在着危险化学品泄漏、火灾等环境风险事故。

### 重大危险源辨识

（1）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《重大危险源56号文》的有关要求，对企业储存的危险化学品进行综合分析，得出各化学品重大危险源辨识结果见表2.9-3。

对厂区进行重大危险源识别。当生产单位、储存单元内存在的危险物质为单一品种时，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；当生产单位、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：

S是指辨识指标；

q1、q2、q3……qn是指每种危险化学品实际存在的量（即危险化学品的储存量），单位为吨（t）；

Q1、Q2、……Qn是指重大危险源辨识表1和表2中各危险化学品相对应的临界量（危险化学品的临界量），单位为吨（t）。

表2.9-3 重大危险源辨识一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 储存量（t） | 临界量（t） | qi/Qi | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇注料（异氰酸酯） | 8.48 | 2 | 1000 | 0.002 | 易燃液体,类别3 | / |
| 2 | 氨水 | 0.7 | 0.12 | 10 | 0.012 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 严重眼损伤/眼刺激,类别1 特异性靶器官毒性-一次接触, 类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害,类别1 | 可挥发 |
| 3 | 硝酸 | 22.48 | 0.428 | 100 | 0.00428 | 氧化性液体,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 可挥发 |
| 4 | 柴油 | 10 | 3 | 1000 | 0.003 | 易燃液体,类别3 | / |
| 5 | 天然气 | 164万m3 | -- | 50 | -- | 易燃气体,类别1 加压气体 | / |
| 6 | S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn | 0.02128 | / | / |

通过表2.9-3的判定结果可知，厂区使用的原辅材料中虽存在危险化学品，但使用量及存储量较小，远小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中各自的临界量，且S=0.02128<1，该值小于1，因此不属于重大危险源。

### 生产过程风险识别

企业生产过程中使用的危险化学品硫酸、氢氧化钠、浇注料（异氰酸酯）、硫酸镍、硝酸、电泳漆、丙烯酸树脂、盐酸、磷酸、氨水和柴油等危险化学品运输过程、储存过程、使用过程中，因使用不当，操作错误等造成其泄漏，造成危险化学品外泄，泄漏的化学品直接造成土壤、附近地表水、地下水环境污染，氧化车间的硝酸具有强腐蚀性泄漏容易对附近人员身体健康造成伤害。

### 工艺废气治理系统风险识别

本项目工艺废气主要为熔铝炉产生的工艺废气；酸雾；厨房油烟。

本项目熔铸废气经碱性水膜喷淋除尘、除硫处理后，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值（SO2≤500mg/m3，NOX≤120mg/m3，烟尘（颗粒物）≤120mg/m3），通过15m高烟囱高空排放。

本项目氧化车间产生的硫酸雾经“碱液喷淋塔”进行处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准限值要求（硫酸雾排放限值30mg/m3）后高空排放。

厨房油烟废气经高压静电油烟净化器处理后，烟气通过烟囱高空达标排放。

### 生产废水收集系统风险识别

在含镍废水生产车间内建设一套镍水回用处理系统，采用“镍集水箱→提升泵→前处理过滤器→超滤水箱→二次提升泵→镍吸附装置→镍浓水箱”废水工艺，含镍废水经过镍水回用装置处理后，含镍浓水回用到车间生产主槽或交由有资质单位处理，再生水回用到生产工序或在车间排放口达《广东省地方标准电镀废水污染物排放标准》（DB 44/1597-2015）表1标准限值（总镍≤0.5mg/L）要求后，排入综合废水处理系统与其他废水一起处理，处理达标后排入樵北涌。

罗翔公司综合废水处理系统采用“综合废水→调节池→反应沉淀池→清水池→回用或排放”废水工艺，综合废水排放浓度达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值，排入樵北涌。

生活污水经除油隔渣三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准，排入樵北涌。

（1）泵站事故

生产废水从产生单元到废水收集池都需要泵。如果泵站不能正常运行，废水将不能得到有效的收集。将溢流进入雨水管网或地下，造成水体污染。

泵站故障的原因主要有两个方面，即供电中断及设备故障。从目前电力供应情况来看，一般情况下不会发生断电事故，只有当供电线路出现故障及碰上大的自然灾害时才有可能发生供电故障，这种故障一是发生的概率很小，另外只要抢修及时，造成的影响将很小。至于设备故障，发生的概率也很小，并且每个泵站均配有备用泵，一旦工作的水泵出现故障可马上切换至备用泵工作，然后即可立即开始修复故障水泵。

（2）管网破裂

在废水的收集、输送及处理过程中需要管道，如遇不可抗拒之自然灾害，如地震、地面沉降等原因，可能使管道破裂而废水溢流于附近区域和水域，造成严重的局部污染。此外，污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，也会造成大量废水外溢，污染地表水和地下水。

### 危险废物暂存区风险识别

厂内设置危险废物暂存间。公司产生的危险废物主要包括含镍废水滤渣、离子交换树脂及槽脚酸碱废液、废渣等，危废暂存间张贴危险废物处置安全操作规程及危险废物标识牌，其他危险废物收集后，厂内危险废物暂存间（整个危废暂存间设置了遮雨棚、围堰、收集沟渠）。企业的危险废物暂存量较少，达到一定量的时候，交由有资质的单位进行处理。

企业危废暂存间存在的环境风险主要为：

（1）如果危险废物暂存点地面破损、存在裂隙，废水滤渣的渗滤液将会下渗至土壤和地下水环境中，对土壤及地下水环境造成污染；

（2）危险废物保管不当或供应商未及时回收时，存在危废泄漏、散落的风险；

（3）管理人员巡检不到位，或废弃物在搬运、贮存过程中可能存在散落泄漏现象。

### 风险识别小结

（1）潜在环境风险物质

通过对企业涉及的风险物质危险性、生产过程中各单元所存在的潜在风险识别，确定出企业的潜在环境风险物质，其详细情况见表2.9-4。

表2.9-4 潜在环境风险物质识别结果

| 序号 | 潜在环境风险物质 | 潜在风险因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 2 | 氢氧化钠 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 3 | 浇注料（异氰酸酯） | 易燃液体 |
| 4 | 硫酸镍 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 5 | 硝酸 | 氧化性液体 |
| 6 | 电泳漆 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 7 | 丙烯酸树脂 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 8 | 盐酸 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 9 | 磷酸 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 10 | 氨水 | 危险化学品泄漏、散落，给环境造成污染 |
| 11 | 柴油 | 易燃液体 |

（2）潜在环境风险单元

对企业的具体工艺及使用和暂存的危险化学品的情况进行综合的分析，初步判别企业潜在的一般风险单元、较大风险单元如表2.9-5所示。

表2.9-5 潜在风险单元识别结果

| 序号 | 风险级别 | 单元名称 | 潜在风险因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜在一般环境风险源 | 废水收集系统 | 泵站、管网等发生事故，导致废水无法及时收集。 |
| 2 |  | 氧化车间 | 废气处理设施出现故障导致有机废气、粉尘、酸碱雾泄漏，污染大气环境及人体健康；生产车间原辅料泄露引发火灾事故产生次生环境污染。 |
| 3 |  | 危废暂存间 | 储存的危险废物泄漏、散落，污染环境。 |
| 4 |  | 成品仓库 | 火灾事故引发次生环境污染 |
| 5 |  | 包装车间 | 火灾事故引发次生环境污染 |
| 6 | 潜在较大环境风险源 | 化学品储存仓 | 存储的环境风险物质发生泄漏，引发火灾、化学物品污染环境。 |

# 突发环境事件及其后果分析

## 突发环境事件情景分析

### 同类型企业突发环境事件资料分析

表3.1-1 国内类比企业事故情况统计表

| 时间 | 企业 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.21 | 江苏响水天嘉宜化工有限公司 | 长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸 | 造成78人死亡，76人重伤，640人住院治疗，直接经济损失19.86亿元 |
| 2017.1.24 | 江西三美化工有限公司 | 硫酸卸入储罐过程中发生放热反应，造成部分水蒸气和烟气外泄 | 造成2人死亡，36人住院治疗 |
| 2019.5.29 | 南通永盛化工有限公司 | 阀门泄漏引发硝酸外泄 | 处置较为几时，泄漏持续时间较短，未造成人员伤亡 |

上述企业发生事故可以看出，企业发生事故主要涉及常用原辅料泄漏引发的气体中毒及火灾事故、设备故障引发火灾爆炸、仓库火灾事故等。归其原因为物料储存不当、操作失误、设备未经常维修点检及安全意识未落实到实际操作过程中。

### 突发环境事件情景设置

结合企业环境风险识别和前述国内同类型企业事故案例，在生产过程、储运过程及环保工程等各个环节中，均可能发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故，其后果是直接对周围环境和人体健康产生较大危害，主要表现为：

（1）泄漏、火灾等生产安全事故及可能引起的次生、伴生环境污染及人员伤亡事故；

（2）环境风险防控设施失灵或非正常操作；

（3）非正常工况（如开、停车等）；

（4）污染物治理设施非正常运行；

（5）各种自然灾害、极端天气或不利气象条件；

（6）停电、断水、停气等；

（7）通讯或运输系统故障。

根据项目的生产工艺流程、装置、设施及生产所使用的原料、产品特性，在生产过程中可能存在的主要危险、有害因素有：火灾和中毒。在这些危险、有害因素中，可能引起环境风险事故的因素主要是液体泄漏产生的有机废气及颗粒物逸散影响周围环境空气质量，严重时引起中毒事故；颗粒物浓度达到一定的范围时，如有点火源存在（如明火、电器火花、静电火花、雷击或高温），易发生火灾爆炸事故。

项目虽不存在重大危险源，易燃物质柴油用量也不大，但操作频繁，如管理不严，易发生火灾和爆炸事故：根据上述事故类型、发生概率及同行业类比调查分析，确定企业可能的环境风险事故为硝酸、硫酸、烧碱生产使用过程中，因操作不当造成泄漏，酸雾、碱雾扩散到厂区外，对厂界外的环境造成威胁。

本企业事故类型（即突发环境事件情景假设分析）见表3.1-2。

表3.1-2企业突发环境事件情景假设分析表

| 序号 | 情景假设 | 事故造成的环境风险 | 现有防控措施 | 历史事故 | 事故释放途径 | 环境事件发生概率(高/中/低) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化车间化学品泄漏 | 泄漏物经雨水管网排入地表水； 事故下使用过的消防沙等危险废物未妥善处理而影响环境； 泄漏化学品挥发而污染大气环境。 | 制定危险源巡检制度，安排人员定时巡检； 在办公室设置视频监控系统； 在仓库、生产车间相应位置设置消防沙； 化学品仓库及生产车间应该设置慢坡，化学品等泄漏可通过慢坡阻止其泄漏到车间外； 化学品存储地附近设置空桶以转移泄漏化学品； 事故下使用过的废消防沙等危险废物委外处理。 | 同类企业发生过此类事故 | 泄漏物料、废物、废水等污染物经雨水管网进入水环境。 | 低 |
| 2 | 生产废水泄漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 危险废物泄漏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 废气泄漏 | 废气处理设施故障导致有机废气逸散，危害人体健康，污染环境空气； 废气处理设施故障导致颗粒物积聚，遇明火易引发爆炸； | 停止生产 |  | 有机废气及颗粒物积聚在车间并扩散到环境空气中 | 低 |
| 5 | 火灾事故 | 公司进行灭火时，含化学品的消防废水产生，四处流溢，通过雨水管网排入地表水； 在火灾过程中大量有毒有害烟气产生，污染大气环境。 | 制定危险源巡检制度，安排人员定时巡检； 仓库、生产车间、内设有较完善的消防设施、消防车道和防火间距； |  | 灭火产生的消防废水经雨水管网进入水环境； 火灾产生的废气污染物扩散至周边大气环境。 | 中 |

## 3.2突发环境事件危害后果分析

### 3.2.1突发物料泄漏、火灾风险分析

企业生产过程中使用的危险化学品，由于装卸不当导致化学品包装桶破裂或包装袋破损，部分原料属于易燃物质，在外因诱导引燃的情况下，具有产生重大火灾事故的可能性。

火灾事故将对本公司员工、邻近企业的安全造成较大影响，进行消防时会产生大量的消防废水，消防废水携带物料的污染物，若不加处理，进入地表水体，会对水体造成不良影响。

企业制定了《突发性环境事件应急预案》，定时进行厂区巡检。设置有专门的化学品仓库，且各种物料库存量较小，有专人定期对储存的化学品进行检查，且对操作工人进行定期培训，减少因包装破损和工人操作不规范导则物料泄漏的可能性。当发生易燃液体等化学品泄漏时，泄漏量不大时立即采用消防沙掩埋，泄漏量较大时立即将物料转移至备用空桶并对地面遗留的化学品用消防沙掩埋，产生的废消防沙委托有资质的单位处理。企业应该设置厂区雨水收集管网作为整个厂区消防废水收集管网，企业在雨水总排放口设置截断阀，另外一端雨水管网与事故应急池相连，事故应急池前也设置截断阀，雨水截止阀底部平整并设置轨，发生事故时，通过关闭雨水截断阀，打开事故收集池截断阀可截断厂区雨水排水，消防废水通过厂区雨水管网进入事故应急池。消防废水委托相关单位进行处理。

### 3.2.2突发环境事故水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

本企业设置雨污分流系统，雨水经雨水管网收集后，经市政管网外排，进入附近河涌。

存在的环境风险有输送管道破裂造成生产废水外泄进入地表水体，物料泄漏未及时处置通过雨水管网进入地表水体。

一般而言，输送管道破裂的可能性较小，各车间生产废水通过车间明渠排往车间外废水收集池，一旦发生管道破裂事故，企业员工第一时间关闭生产设备，停止生产，等官网修复完毕后再恢复生产。

当发生易燃液体等化学品泄漏时，泄漏量不大时立即采用消防沙掩埋，泄漏量较大时立即将物料转移至备用空桶并对地面遗留的化学品用消防沙掩埋，产生的废消防沙委托有资质的单位处理。

（2）地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。本企业事故状态下对地下水造成污染的途径主要有：泄露的物料或消防废水等通过车间地面对地下水的污染。

由污染途径及对应措施分析可知，企业对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，可有效控制污染物下渗现象，避免污染地下水。

（3）废气事故排放风险分析

本项目工艺废气主要为熔铝炉产生的工艺废气；酸雾；厨房油烟。

熔铸车间产生的熔炉烟气经碱性水膜喷淋除尘、除硫处理后达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值的要求后经过15m高的烟囱排放，若碱性水膜喷淋除尘、除硫处理系统装置发生故障导致熔炉烟气逸散到车间，导致企业车间内环境空气质量恶化，进而影响周边环境空气。熔炉烟气被人体吸入危害健康。

酸雾经过“碱液喷淋塔”处理后由管道收集后通过15米高排气筒排放，若管道出现破损会导致车间内环境空气质量恶化，对人体健康产生一定危害。前处理工序为用到强酸，酸雾泄漏会发生事故。

（4）事故连锁效应分析

一旦发生重大的火灾爆炸事故，物料燃烧产生的热辐射将影响其周围装置、仓库，甚至引发新的火灾爆炸；火灾爆炸是通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射热足够大时，可以引起其它可燃物燃烧，生物也可能被辐射热点燃。

为了防止和减少连锁效应的发生，应加强事故防范，在事故发生时及时采取应急措施，阻断连锁反应。

（5）事故伴生/次生污染分析

火灾事故除了造成上述分析的连锁火灾、爆炸事故外，在产生火灾爆炸事故处理过程中，还会产生以下伴生/次生污染：（1）化学品泄漏事故；（2）消防废水；（3）污染雨水（事故时下雨）；（4）不完全燃烧产生一氧化碳的次生污染事故。

火灾爆炸发生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量烟尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期的影响；火灾爆炸同时伴随着物料的泄漏影响周围大气环境。

针对厂区突发环境事件过程产生的事故废水，需设置事故应急池作为收集用。

参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），项目需设置符合规范要求的事故储存设施对事故情况下废水进行收集，事故应急池的总有效容积应满足：

V总=（V1+V2-V3）max+V4 +V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

上式中，V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大储罐物料量，m3；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

A、根据公司实际情况，厂区硫酸最大储存量为5t，硫酸的密度为1.15g/cm3，假设硫酸全部泄漏，因此可得V1=4.3m3。

B、根据（3）的分析，火灾事故发生时，消防废水共为180m3，即V2=180m3。

C、本项目仓库发生火灾事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量为0m3，故V3= 0m3。

D、一旦发生事故，公司将停产，生产废水将存放在废水收集池（调节池中）不排入处理系统，故V4= 0m3。

E、项目化学品均储存在室内仓库中，故发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5= 0m3。

根据上述分析，建议设置事故应急池容积至少应该为184.3m3。本项目已设有一个容积为400m3的事故应急池。事故发生时消防废水应可通过导流沟自流至事故应急池，且事故应急池应做好防渗防漏措施。事故应急池需采用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，池内壁抹灰全部抹上，宜采用三层作法，严防消防废水和泄露化学品跑、冒、滴、漏。

（4）设置截止阀

企业发生火灾爆炸事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防废水产生时间短，产生量大，不易控制，一经厂区雨水管网后直接进入外界水体环境，从而使含有化学品的消防废水对外界水体环境造成严重的污染。

企业改造厂区雨水收集管网作为整个厂区消防废水收集管网，厂区雨水收集管网总排口设置截断阀（并备有沙包），另外一端雨水管网与事故应急池相连，事故应急池前也设置截止阀，正常工况下，雨水总排口截止阀打开，事故应急池截止阀关闭，清净雨水进入雨水收集管网；事故工况下，雨水总排口截止阀关闭，事故应急池截止阀打开，事故废水进入事故应急池。

# 第4章 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 4.1厂区整体环境风险防控措施差距分析及建议

### 4.1.1管理防控措施差距分析及建议

（1）环境风险管理制度情况

差距分析：企业已建立一套完整的安全生产规章制度，包括各岗位责任制度、各操作规程，以及建立了一系列的环保管理制度如环境保护“三同时”制度、安全生产责任制及污染防治设施日常检查制度、危险化学用品管理制度和安全操作规程、污水清理制度等，并落实到实处。但企业未建立环境风险单元如化学品仓库等的环境风险管理制度，未能真正把风险单元的风险管理落到实处，从而会加大事故发生的概率，容易造成环境事故。

公司制定的一系列的环境管理制度已落到实处。但企业未建立针对各个环境风险单元如化学品仓库和产品仓库等的风险管理制度，未能真正把风险管理细化落实，造成单元内事故未能有效及时的防范与控制，在事故情况下容易从车间级事故上升厂区级、社会级环境事故。

建议：

①强化管理：根据企业自身的情况制定一套环境风险管理制度，明确各个环境风险单元的管理要求，如化学品仓库需要注意火灾的隐患，氨水储存间需要注意燃料的存放和火灾隐患，以有效降低事故发生的概率，降低环境风险。

②杜绝违规操作：定期对员工进行操作培训，落实已有的环境风险管理制度到日常的生产活动中，加强员工的风险防范意识，制定明确的赏罚制度，避免因员工的误操作、违规操作而引发重大环境污染事故。

（2）环保要求落实情况

差距分析：据调查，企业严格执行关于《广东罗翔铝业有限公司技改项目环境影响报告表》审批意见的函（三环复[2015]181号，2015年12月8日）中的要求。废水、废气、噪声、固体废弃物的排放均可满足环评批复的要求。故环保要求落实的内容已基本落实。

建议：无。

（3）突发环境应急管理情况

①环境应急预案建设情况

差距分析：为加强预案管理，完善应对突发事件的快速反应机制，广东罗翔铝业有限公司制定了相关的专项应急预案来应对突发事件带来的严重影响，并制定了一系列系统异常事件应急处置方案等，形成了企业的一整套应急方案，以应对突发事件带来的严重影响。同时，编制了《广东罗翔铝业有限公司突发环境事件应急预案》。

建议：

A制定的环境风险应急预案必须符合国家要求，且预案应具有较强的可操作性，把现场应急工作做个责任到人，以满足事故发生时员工的现场应急工作。

B 按照国家规定，当厂区有改建、扩建项目时，需要对环境风险应急预案进行更新，保证正常的应急需求。

C企业需要根据实际情况，制定完善的演练计划，并按企业的事故预防重点，企业每年至少需组织一次综合应急预案演练，每半年至少需组织一次专项应急预案，每季度至少需组织一次现场处置方案演练。

D企业需制定完善的培训计划，对员工（特别是参与现场应急抢险的人员）需定期进行应急培训，一般至少每年进行一次；当个别应急人员发生变化时，需对该人员进行单独培训，明确各员工的职责及强化其现场应急抢险技能，以备事故发生时能及时顺利地开展应急抢险工作。

②应急物资设置情况

差距分析：企业在日常的生产管理中，常备一定数量的应急物资，事故发生时，可在第一时间响应和抢险救援。企业的应急储备包括消防器材、应急抢救器材、个人防护用品等，对照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013），对企业应急物资储备情况进行评估，具体见表4.1-1所示。

表4.1-1  企业应急物资一览表

| 器材名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 瓶 | 300 | 火灾应急 | 各车间通道 |
| 消防栓 | 个 | 50 | 火灾应急 | 各车间 |
| 消防水带 | 条 | 100 | 火灾应急 | 各车间 |
| 消防水枪 | 支 | 100 | 火灾应急 | 各车间 |
| 防毒面罩 | 副 | 30 | 火灾应急疏散 | 办公室 |
| 胶手套 | 双 | 100 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 胶靴 | 双 | 30 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 收集桶 | 个 | 5 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 收集铲 | 把 | 10 | 泄漏应急处理 | 各车间 |
| 应急车辆 | 辆 | 2 | 应急交通 | 车牌号:粤E9013W |
| 应急电话 | 个 | 1 | 外面打进 |  |
| 应急电话 | 个 | 1 | 专门打出 |  |

通过对企业参与救援人员的人员数量和各危险源的风险程度评价和分析，企业应急物资的储量较充分。

建议：企业应定期对存放的灭火器等应急物资进行检查，至少每月一次，并做好相应的检查记录，发现有物品过期或者已无法正常使用时，需及时进行更换，确保在突发状况下所有应急物资能够正常使用。

③应急标识系统建设情况

差距分析：企业在生产车间等处设置了安全警示牌，对危险化学品、废物的危险信息、防护信息及应急处理等做了标识，能有效警示员工。

建议：企业应注意及时更新应急标识系统，当发生应急标识系统老化、不清晰，或者存放的化学品发生变动时，应及时更新标志牌上的信息，保证各个关键点的标志牌所反映的信息能够起到实际的应急作用。

### 4.1.2工程防控措施差距分析及建议

（1）事故排水收集措施

差距分析：事故应急池的主要作用是事故时将泄漏废液、事故废水和消防废水有效地阻拦，防止其肆意漫流扩散，起到安全和环保两方面的作用：安全上有效地防止事故扩散，环保上有效地防止污染扩大。

企业事故排水主要包括物料泄漏、消防废水等。

企业厂区雨水收集管网总排口设置截断阀（并备有沙包），另外一端雨水管网与事故应急池相连，事故应急池前也设置截止阀，正常工况下，雨水总排口截止阀打开，事故应急池截止阀关闭，清净雨水进入雨水收集管网；事故工况下，雨水总排口截止阀关闭，事故应急池截止阀打开，事故废水进入事故应急池。

整改建议：不需整改。

（2）雨水系统防控措施

差距分析：企业实行雨污分流系统，雨水通过雨水管网收集后进入市政雨水管网；生产废水和生活污水经废水收集管网进入废水收集池。

企业厂区雨水收集管网总排口设置截断阀（并备有沙包），另外一端雨水管网与事故应急池相连，事故应急池也设置截断阀。正常工况下，雨水总排口截止阀打开，事故应急池截止阀关闭，清净雨水进入雨水收集管网；事故工况下，雨水总排口截止阀关闭，事故应急池截止阀打开，事故废水进入事故应急池。必要时启用潜水泵将事故废水快速泵入事故应急池。

整改建议：建议企业定期检查雨水总排口截止阀正常使用情况。

（3）清净下水系统防控措施

差距分析：本项目不涉及清净下水。

整改建议：不需整改。

（4）生产废水系统防控措施

差距分析：本项目生产废水经过处理后部分回用，其余部分与生活污水一同通过市政管网排入樵北涌。

废水输送管道破裂的可能性较小，各车间生产废水通过车间管道排往车间外暗管进入废水收集池，一旦发生管道破裂事故，企业员工第一时间采用关上雨水总排口应急闸门，并采用备用沙袋堵住厂区雨水总排放口，泄漏废水不会通过雨水管网进入地表水体，同时厂区停产，禁止再排生产废水，并对破裂管道进行修复，待管道修复完毕后再恢复生产。

整改建议：不需整改。

## 4.2环境风险源防控措施差距分析及建议

### 4.2.1化学品仓库及生产车间

差距分析：厂区设有专门的化学品仓库，用于存储企业生产所需的硫酸、氢氧化钠、浇注料（异氰酸酯）、硫酸镍、硝酸、电泳漆、丙烯酸树脂、盐酸、磷酸、氨水和柴油等。盐酸和硝酸采用桶包装，化学品仓库平时常闭状态，硫酸等危险化学品附近均设有围堰、防泄漏槽和报警装置等其他能够收集泄漏物料的设施，防控措施已符合要求。

生产车间外设置有收集管道，用于收集车间生产废水、地面冲洗与设备清洗废水，采用暗管连接至废水收集池；且事故应急池也与各生产车间和仓库相通；车间配备一定数量的灭火器、消防栓和消防沙。防控措施符合要求。

整改建议：企业需完善相关标识标牌和化学品进出库台账。

（1）危险废物暂存间

差距分析：厂内设置危险废物暂存间。公司产生的危险废物主要包括含镍废水滤渣、离子交换树脂及槽脚酸碱废液、废渣等，危废暂存间张贴危险废物处置安全操作规程及危险废物标识牌，其他危险废物收集后，厂内危险废物暂存间（整个危废暂存间设置了遮雨棚、围堰、收集沟渠）。企业的危险废物暂存量较少，达到一定量的时候，交由有资质的单位进行处理。

整改建议：企业更新完善相关标识标牌。

（2）废气处理系统

差距分析：本项目工艺废气主要包括熔铝炉产生的工艺废气；酸雾；厨房油烟。

本项目熔铸废气经碱性水膜喷淋除尘、除硫处理后，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值（SO2≤500mg/m3，NOX≤120mg/m3，烟尘（颗粒物）≤120mg/m3），通过15m高烟囱高空排放，不会对周围大气造成影响。

本项目氧化车间产生的硫酸雾经“碱液喷淋塔”进行处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准限值要求（硫酸雾排放限值30mg/m3）后高空排放，不会对周边环境空气产生不良影响。

项目产生的油烟经油烟净化器处理后，能满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度（≤2.0mg/m3）限值要求。达标后引至屋顶排放，不会对周边环境空气产生不良影响。

故企业废气处理系统现有的防控措施已满足要求，只需做好日常的管理工作即可。

建议：建议企业加强日常管理，定期检查及维护设备，提高设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。

（3）生产废水和生活污水

差距分析：本企业设置雨污分流系统，雨水经雨水管网收集后，经市政管网外排，进入樵北涌。

本项目综合废水经过处理后部分回用，其余部分与生活污水一同通过市政管网排入樵北涌。

厂内设有废水收集池，各车间生产废水通过车间管道排往车间外暗管进入废水收集池，一旦发生管道破裂事故，企业员工第一时间关闭厂区雨水总排放口截止阀，泄漏废水不会通过雨水管网进入地表水体，同时厂区停产，禁止再排生产废水，并对破裂管道进行修复，待管道修复完毕后再恢复生产。

建议：并加强日常管理，对雨水总排放口截止阀、泵站及管道定期检查及维护，提高设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。

# 第5章 风险评估结论

## 5.1风险单元评估结论

### 5.1.1化学品仓库及生产车间

危险性评价：从2.9环境风险识别章节可知，化学品仓库、生产车间的主要风险为危险化学品泄漏和火灾，一旦发生泄漏或火灾导则泄漏物料或消防废水外排进入厂区外环境时，可能对外环境造成一定的影响，虽化学品仓库内防护措施已经足够规范，但还需加强日常管理，发生环境风险事故，将污染附近的水环境和大气环境。

现有防控措施评价：从4.2.1化学品仓库、生产车间防控措施差距分析及建议章节可知，化学品仓库和生产车间现有防控措施已符合要求，但还需并加强日常管理，以防止液态物料泄漏事故的发生。

综合评价：综上，化学品仓库的风险较小。但企业还需加强管理，培养安全防范意识，严格按照4.2.1化学品仓库及生产车间防控措施差距分析及建议章节提出的建议执行，尽量降低其风险。

### 5.1.2危险废物暂存区

危险性评价：从2.9环境风险识别章节可知，该单元的主要环境风险为含镍废水滤渣、离子交换树脂及槽脚酸碱废液、废渣等未及时收集处理，导致泄漏造成水体污染，但由于企业的危险废物暂存量较少，达到一定量的时候，由供应商定期清运及处理。

现有防控措施评价：从4.2.2危险废物暂存区防控措施差距分析及建议章节可知，该单元现有的防控措施已符合要求。

综合评价：综上，危险废物暂存间的风险较小，但企业需加强该单元的日常管理，增设必须的应急物资。

### 5.1.3废气处理系统

危险性评价：从2.9工艺废气治理系统风险识别章节可知，工艺废气处理系统的主要风险为工艺废气事故排放。一旦工艺废气治理系统发生故障，有机废气及颗粒物将对外环境造成一定影响，且危害人体健康。企业生产过程中若废气处理设施发生故障，将立即停止相应工序的生产，直到废气收集和处理系统故障排除才恢复生产，不会对周边环境空气产生不良影响。

现有防控措施评价：从4.2.3废气处理系统防控措施差距分析及建议章节可知，该单元现有的防控措施已基本符合要求。

综合评价：综上，废气治理系统的风险较小。企业只需加强废气处理系统的日常管理工作，严格按照4.2.3废气处理系统防控措施差距分析及建议章节提出的建议执行，尽量降低其风险。

### 5.1.4生产废水收集系统

危险性评价：从2.9生产废水收集系统风险识别可知，该单元的主要环境风险为泵站发生事故和管网破裂，从而导致生产废水不能及时收集。由于泵站事故和管道破裂发生的可能性较小，且每个泵站均配有备用泵，一旦工作的水泵出现故障可马上切换至备用泵工作；一旦发生管道破裂事故，事故废水可能通过雨水管道流出污染水体。

现有防控措施评价：从4.2.4生产废水及生活污水防控措施差距分析及建议章节可知，该单元现有的防控措施未符合要求。

综合评价：综上，需加强日常管理，对泵站及管道定期检查及维护，提高设备完好率和运行率，避免出现故障后才停机维修的情况。

## 5.2企业风险单元分级

经上分析可得，企业各个风险单元中，属于风险较小区域有：（1）废水收集系统；（2）工艺废气处理设施；（3）危废暂存间。

风险较大区域有：化学品仓库。

# 第6章 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，本评估逐项制订加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实施计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面。

根据现场踏勘，企业厂区各项环境应急设施基本落实，但在细节方面还需改进，详细的改进计划见表6.1-1。

表6.1-1环境风险防控措施完善实施计划表

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 管理防控措施 | 风险管理制度 | 建立各个风险源的风险管理制度，如：化学品仓库、危险废物仓库等。 | 2020年7月底 |
| 2 | 中期计划 | 工程防控措施 | 环境应急管理 | 及时更新全厂应急标识系统，如：厂区疏散图、应急组织机构等。 | 2020年9月底 |
|  |  |  |  | 完善化学品仓库周边应急物资 |  |
| 3 | 常年计划 | 管理防控措施 | 各个风险源 | 加强各个风险源的日常管理工作 | 常年 |
|  |  |  |  | 保证各个风险源中应急物资的合理性 |  |
|  |  |  |  | 保证各个风险源防控设施的可用性 |  |
|  |  |  |  | 定期对员工进行培训并开展演练 |  |

注：根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号），整改期间分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）来进行。

# 第7章 企业突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(环办[2014]34号)，其突发环境事件风险等级分为重大、较大和一般三级，这是实现分级管理和重点管理的基础。环境风险等级高低与企业设计的化学物质及其存在量、生产工艺和环境风险防控水平、周边环境风险受体有关，是企业的固定属相。可以通过减少化学物质的量、选择风险低的替代品、提高风险防控水平等措施来减低风险。

通过定量分析企业生产、使用、存储的化学物质数量与其临界量的比值(Q)，评估工艺过程中与环境风险控制水平(M)以及环境风险受体敏感性(E)，按照矩阵法将企业突发环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险，分别用蓝色、黄色和红色标识。风险评估程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险评估流程示意图

## 7.1涉气环境风险物质数量与临界量比值（Q）

对照《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≧2000mg/L的废液、CODcr浓度≧10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。厂内所使用的化学品属于“涉气环境风险物质”如下表计算所示。

表7.1-1  主要涉气风险物质贮存情况及临界量

| 序号 | 物质名称 | q（t） | Q（t） | q/Q | 危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇注料（异氰酸酯） | 2 | 5 | 0.4 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 2 | 硫酸 | 5 | 10 | 0.5 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 3 | 硝酸 | 0.428 | 7.5 | 0.05706667 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 4 | 电泳漆 | 3.6 | 10 | 0.36 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 5 | 丙烯酸树脂 | 1 | 10 | 0.1 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 6 | 氨水 | 0.12 | 10 | 0.012 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 7 | 柴油 | 3 | 2500 | 0.0012 | 油类物质 | 可挥发 |
| q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn＝q/Q≈1.43026667＜10 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》的规定，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1、q2……qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种环境风险物质的区临界量，t。

根据上述公式及化学品储存量可得：

该值为1.43026667，1≤Q﹤10，以Q1表示。

7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别平分并求和，该指标分值最高为30分。

表7.1-2企业生产工艺评估结果

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 1套氧化工艺 | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 无 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 总计 |  |  | 0 |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa，易燃易爆等物质指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学特质；

b：《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

（2）大气环境防控措施及突发大气环境事件发生情况

结合企业的实际情况，企业大气环境风除防控措施与突发大气环境事件发生情况评估结果见表7.1-3。

表7.1-3  企业大气环境风除防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 不涉及附录A中有毒有害气体的；或 根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 液氨存放间有喷淋措施 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  | — |
| 符合防护距离情况 | 符合环评批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评批复文件防护距离要求的 | 0 |
|  | 不符合环评批复文件防护距离要求的 | 25 |  | — |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生突发大气环境事件的 | —— |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  | —— |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  | — |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  | 0 |
| 总计 | 0 |

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各荐指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，该公司生产工艺过程与环境风险水平值为10。

表7.1-4企业生产工艺与环境风险控制水平

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

从上两表可知，企业的M=10，M<25，其工艺过程与环境风险控制水平为M1。

7.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型照企业周边人口数进行划分。根据《企业突发环境事件风险分级方法》中大气环境风险受体敏感程度类型划分见下表7.1-5。

表7.1-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上，1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

根据公司所在地的基本情况，企业周边500米范围内人口总数500人以上，1000人以下，可以判断该项目的环境风险受体为类型2（E2）。

7.1.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感点程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.1-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.1-6企业突发环境事件风险分级矩阵表

由于化学物质数量与临界比值（Q）=1.43026667，1≦Q﹤10，以Q1表示；M=10，M﹤25，以M1表示；E是属于E2。该企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q1-M1-E2）”。

## 7.2突发水环境事件风险分级

### 7.2.1涉水环境风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A 突发环境事件风险物质及临界量清单中第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯、砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、甲氟化硫、三氟溴乙烯。对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A厂内所使用的化学品属于“涉水风险物质”如下表是所示。

表7.2-1  主要涉水风险物质贮存情况及临界量

| 序号 | 物质名称 | q（t） | Q（t） | q/Q | 危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇注料（异氰酸酯） | 2 | 5 | 0.4 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 2 | 硫酸 | 5 | 10 | 0.5 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 3 | 硝酸 | 0.428 | 7.5 | 0.05706667 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 4 | 电泳漆 | 3.6 | 10 | 0.36 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 5 | 丙烯酸树脂 | 1 | 10 | 0.1 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 6 | 氨水 | 0.12 | 10 | 0.012 | 大气、水环境 | 可挥发 |
| 7 | 柴油 | 3 | 2500 | 0.0012 | 油类物质 | 可挥发 |
| 8 | 无铬涂油剂 | 氢氟酸 | 0.04 | 1 | 0.04 | 水环境 | / |
|  |  | 其他成分 | 0.36 | 200 | 0.0018 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 9 | 无铬钝化剂 | 氢氟酸 | 0.025 | 1 | 0.025 | 水环境 | / |
|  |  | 其他成分 | 0.225 | 200 | 0.001125 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 10 | 碱蚀剂 | 1.15 | 200 | 0.00575 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 11 | 封孔剂 | 2.025 | 200 | 0.010125 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 12 | 硫酸镍 | 0.2 | 0.25 | 0.8 | 有毒物质 | / |
| 13 | 硫酸亚锡 | 0.095 | 200 | 0.000475 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 14 | 抛光剂 | 0.5 | 200 | 0.0025 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 15 | 钛金着色剂 | 0.1 | 200 | 0.0005 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 16 | 电泳漆 | 纯丙烯酸共聚物 | 2.268 | 10 | 0.2268 | 水环境 | / |
|  |  | 乙醇 | 1.008 | 500 | 0.002016 | 水环境 | / |
|  |  | 其他成分 | 0.324 | 200 | 0.00162 | 危害水环境物质（慢性毒性类别2） | / |
| 17 | 盐酸 | 0.95 | 7.5 | 0.12667 | 水环境 | / |
| 18 | 磷酸 | 1 | 10 | 0.1 | 水环境 | / |
| q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn＝q/Q≈2.77464767＜10 |

根据《企业突发环境事件风险分级方法》的规定，当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1、q2……qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn——每种环境风险物质的区临界量，t。

根据上述公式及化学品储存量可得：

该值为2.77464767，1≤Q﹤10，以Q1表示。

### 7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别平分并求和，该指标分值最高为30分。

表7.2-2企业生产工艺评估结果

| 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 1套氧化工艺 | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 无 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 不涉及 | 0 |
| 总计 |  |  | 0 |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa，易燃易爆等物质指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学特质；

b：《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

（2）水环境防控措施及突发水环境事件发生情况

结合企业的实际情况，企业水环境风除防控措施与突发水环境事件发生情况评估结果见表6.2-3。

表7.2-3  企业水环境风除防控措施与突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业实际情况 | 企业得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开，且 前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和收污染的消防水排入污水系统 | 0 | 1）生产车间设有导流沟收集泄漏废水； 2）厂区污水、雨水管连通市政管网处有雨水截止阀； 3）公司有专人负责雨水截止阀的切换和日常维护。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  | —— |
| 事故废水收集措施 | 按相关涉及规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关涉及规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂内污水处理设施处理 | 0 | 已设置事故应急池（400m³） | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  | —— |
| 清净废水系统风险防控措施 | 不涉及清净废水；或 厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 不涉及清净下水 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  | —— |
| 雨水排水系统风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排，池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或者有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 雨水总排放口已设置截止阀门和监视设施 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  | —— |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 无生产废水产生或外排；或 有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理 ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染物的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 本项目生产废水经厂内污水处理设施处理达标后排放，生产废水总排口设置在线监控设施，实时反馈信息至监控部门。 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  | —— |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 |  | 0 |
|  | 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 进入工业废水集中处理厂；或 进入其他单位 | 6 | 本项目产生的生产废水在厂内污水处理设施分类处理，处理达标后经市政管网排入樵北涌。 | 6 |
|  | 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 未依法取得污水排污管网许可，进入城镇污水处理厂，或 直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  | —— |
| 厂内危险废物环境管理 | 不涉及危险废物的；或 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处理具有完善的专业设施何风险防控措施 | 0 | 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处理具有完善的专业设施何风险防控措施 | 0 |
|  | 不具备完善的危险分区贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  | 0 |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |  | —— |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  | —— |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  | —— |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  | 0 |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各荐指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，该公司生产工艺过程与环境风险水平值为16。

表7.2-4企业生产工艺与环境风险控制水平

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值（M） | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

从上两表可知，企业的M=16，M<25，其工艺过程与环境风险控制水平为M1。

### 7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3标示，见7.2-5。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.2-5 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； 企业位于熔岩地貌、泄洪区、泥石流多发地区等 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |

根据公司所在地的基本情况，可以判断该项目的环境风险受体为类型3（E3）。

### 7.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感点程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.2-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.2-6企业突发环境事件风险分级矩阵表

由于化学物质数量与临界比值（Q）=2.77464767，1≦Q﹤10，以Q1表示；M=16，M﹤25，以M1表示；E是属于E3。该企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q1-M1-E3）”。

### 7.2.5企业突发环境事件风险等级

本企业生产过程中所需要的原辅材料较多，其物理化学性质危险性识别见2.9-1。由风险物质识别可知，企业原辅材料中主要环境风险物质具有易燃易爆物质等。《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，企业生产过程中的原辅料及中间产品属于该附录B中的突发环境事件风险物质的有毒物质。

由于大气化学物质数量与临界比值（Q）=1.43026667，1≦Q﹤10，以Q1表示；M=10，M﹤25，以M1表示；E是属于E2。该企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q1-M1-E2）”。

由于水化学物质数量与临界比值（Q）=2.77464767，1≦Q﹤10，以Q1表示；M=16，M﹤25，以M1表示；E是属于E3。该企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q1-M1-E3）”。

企业突发环境事件风险等级以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定，所以该企业突发环境事件环境风险等级可以直接判断为“一般【一般-大气（Q1-M1-E2）+一般-水（Q1-M1-E3）】”。

# 附图与附件

附图1  地理位置图

附图2  项目四至图卫星图

附图3  厂区总平面布置图及风险源分布图

附图4  企业地表水环境风险受体图

附图5  企业周边大气环境风险受体分布图

附图6  厂区突发事故疏散路线图

附图7  厂区应急物资分布图及应急疏散图

附图8  厂区雨、污水收集管网图

附图1  项目在三水行政区的地理位置图

附图2  项目四至图

附图3  厂区总平面布置图及风险源分布图

附图4  地表水环境风险受体图

附图5  企业周边5km范围内大气环境风险受体分布图

附图6  厂区突发事故疏散路线图

附图7  厂区应急物资分布图

附图8  厂区雨、污水收集管网图

附件1  项目环评批复

附件2：工业废物处理服务合同及转移联单

# Text boxes

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1